- 椅背强度测试——静态——Ⅰ型（参照图5a至5e）

图5a：椅背强度测试中高度确定方式示意图——静态——Ⅰ型

图5b：椅背强度测试中椅背距座垫高度大于452mm（17.8in.）时适配器安装位置示意图——静态——Ⅰ型

图5c：椅背强度测试中椅背距座垫高度小于452mm（17.8in.）时适配器安装位置示意图——静态——Ⅰ型

图5d：椅背强度测试中椅背枢轴角度大于30度时对椅背施力示意图——静态——Ⅰ型

图5e：椅背强度测试中对其它类型靠背的施力示意图——静态——Ⅰ型

5.1适用性

此测试针对Ⅰ型椅。带倾仰锁定机械的椅子在处于锁定状态时，其类型会改变（参照第4节）。因此，还必须按照第6节内容，对另一张此型椅进行测试，测试时需将其调至笔直锁定状态。

5.2 测试目的

此测试的目的在于评估椅背承受譬如向后的压力的能力。

5.3 测试步骤

5.3.1 将椅子笔直置于测试平台上，限制脚架的活动，但椅背或扶手可以活动。图5e示意了一种可接受的椅子固定方式。

5.3.2 如果椅子有调节功能，应将其各项功能调至正常使用条件。具高度调节枢轴靠背的椅子需要将枢轴点高度调到406mm(16.0in.) 或最大值(当其高度不足406mm时)。

5.3.3 上述调节完成之后，确定椅背上距座垫406mm(16.0in.)和452mm（17.8in.）的高度点位置，并确认其位于椅背的中轴线上（参照图5a）。

- 如果椅背的负荷承受结构/表面的顶端距离座垫的高度≥452mm（17.8in.），将适配器的中心置于椅背上距座垫高度406mm(16in.)处的位置（参照图5b）。

- 如果背板的负荷承受结构/表面的顶端距离座垫的高度﹤452mm（17.8in.），将适配器的顶端与负荷承受结构/表面的顶端持平放置（参照图5c）。

- 对于椅背可以绕枢轴旋转的椅子，如果将枢轴沿椅子的中央垂直线向后固定在≤30度角的位置(支撑结构保持笔直状态)，则适配器应置于a)或b）所述之位置；如果将枢轴沿椅子的中央垂直线向后固定在＞30度角的位置(支撑结构保持笔直状态)，则适配器的中心应置于枢轴点高度的位置（参照图5d）。

5.3.4  将一个负荷装置（前推/后拉器）置于上述的椅背水平中心点位置，在椅背保持静止状态时对椅背施力，方向与椅背平面成90°±10°角（参照图5e）。如果用滑轮组来施力，线缆距离滑轮的初始长度至少为750mm（30in）。备注：如果椅子的结构设计无法让负荷装置施力于负荷承受结构/表面，一种高度不超过89±13mm（3.6±0.5in）的延伸器可用来增加负荷承受结构/表面的宽度。椅背平面可通过CMD笔直时与CMD相接触之前表面来确定。

5.4 测试程序

5.4.1 功能负荷

a）当椅背处于静止状态时对椅背施以890N（200磅）的力，时间持续1分钟。如果在此期间椅背/倾仰锁定机械不能承受该负荷，逐渐从其调整位置滑动，则将椅背调至最后仰的静止状态，然后施加具体的负荷。

b）解除负荷，根据5.5.1来评估产品的接受等级。

5.4.2 破坏性负荷

a）当椅背处于静止状态时对椅背施以1334N（300磅）的力，时间持续1分钟。如果在此期间椅背/倾仰锁定机械不能承受该负荷，逐渐从其调整位置滑动，则将椅背调至最后仰的静止状态，然后施以具体的负荷。

b）解除负荷，根据5.5.2来评估产品的接受等级。

5.5 接受等级

5.5.1 功能负荷

椅子不能够丧失使用性。

5.5.2 破坏性负荷

椅子的内在结构不能有突然性重大的改变，可以接受其丧失使用性。

- 椅背强度测试——静态——Ⅱ/Ⅲ型（参照图6a至6e）

图6a：椅背强度性测试中高度决定方式示意图——静态——Ⅱ/Ⅲ型

图6b：椅背强度测试中背板距座垫高度大于452mm（17.8in.）时适配器安装位置示意图——静态——Ⅱ/Ⅲ型

图6c：椅背强度测试中背板距座垫高度小于452mm（17.8in.）时适配器安装位置示意图——静态——Ⅱ/Ⅲ型

图6d：椅背强度测试中背板枢轴角度大于30度时对椅背施力示意图——静态——Ⅱ/Ⅲ型

图6e：椅背强度测试中对其它类型椅背的施力示意图——静态——Ⅱ/Ⅲ型

6.1适用性

此测试针对Ⅱ/Ⅲ型椅。

6.2 测试目的

此测试的目的在于评估椅背承受譬如向后压力的能力。

6.3 测试步骤

6.3.1  将椅子笔直置于测试平台上，限制脚架的活动，但椅背或扶手可以活动。图6e示意了一种可接受的椅子固定方式。

6.3.2  如果椅子有调节功能，应将其各项功能调至正常使用条件。具高度调节枢轴靠背的椅子需要将枢轴点高度调到406mm(16.0in.) 或最大值(当其高度不足406mm时)。

6.3.3上述调节完成之后，确定椅背上距座垫406mm(16.0in.)和452mm（17.8in.）的高度点位置，并确认其位于椅背的中轴线上（参照图6a）。

- 如果椅背的负荷承受结构/表面的顶端距离座垫的高度≥452mm（17.8in.），将适配器的中心置于椅背上距座垫高度406mm(16in.)处的位置（参照图6b）。

- 如果椅背的负荷承受结构/表面的顶端距离座垫的高度﹤452mm（17.8in.），将适配器的顶端与负荷承受结构/表面的顶端持平放置（参照图6c）。

- 对于椅背可以绕枢轴旋转的椅子，如果将枢轴沿椅子的中央垂直线向后固定在≤30度角的位置(支撑结构保持笔直状态)，则适配器应置于a)或b）所述之位置；如果将枢轴沿椅子的中央垂直线向后固定在＞30度角的位置(支撑结构保持笔直状态)，则适配器的中心应置于枢轴点高度的位置（参照图6d）。

6.3.4将一个负荷装置（前推/后拉器）置于上述的椅背水平中心点位置，在椅背保持静止状态时对椅背施力，方向与椅背平面成90°±10°角（参照图6e）。如果用滑轮组来施力，线缆距离滑轮的初始长度至少为750mm（30in）。对于结构复杂多变的椅背，其平面可通过CMD笔直时与CMD相接触之前表面来确定。备注：如果椅子的结构设计无法让负荷装置施力于负荷承受结构/表面，一种高度不超过89±13mm（3.6±0.5in）的延伸器可用来增加负荷承受结构/表面的宽度。

6.4 测试程序

6.4.1 功能负荷

a）当椅背处于静止状态时对椅背施以667N（150磅）的力，时间持续1分钟。如果在此期间椅背/倾仰锁定机械不能承受该负荷，逐渐从其调整位置滑动，则将椅背调至最后仰的静止状态，然后施加具体的负荷。

b） 解除负荷，根据6.5.1来评估产品的接受等级。

6.4.2 破坏性负荷

a ) 当椅背处于静止状态时对椅背施以1112N（250磅）的力，时间持续1分钟。如果在此期间椅背/倾仰锁定机械不能承受该负荷，逐渐从其调整位置滑动，则将椅背调至最后仰的静止状态，然后施以具体的负荷。

b）解除负荷，根据6.5.2来评估产品的接受等级。

6.5 接受等级

6.5.1 功能负荷

功能负荷施加一次，椅子不能够丧失使用性。

6.5.2 破坏性负荷

破坏性负荷施加一次，椅子的内在结构不能发生突然性重大的改变，可以接受其丧失使用性。

  - 冲击测试——动态（参照图8）

图8：落球测试——动态

8.1 适用性

此测试针对各类型的椅子。

8.2 测试目的

此测试的目的在于评估测试椅子承受重大外力冲击的能力。

8.3 测试步骤

- 将椅子置于测试平台之上。

- 对于座垫高度可调节的椅子，将座垫调至最高点。将其它功能调至正常使用条件。如果有脚轮，应首先将其置于最差品情况条件（典型情况是脚轮与脚架腿成90度角时）。

- 应将附录A中的测试沙/砂袋或其它冲击力度相等的固定物连接在一种能让其自由下落于座垫上的装置之上参照图8）。

- 沙/砂袋的自由下落点应在座垫左右边的中轴线上，且距离椅背的最前表面不能超过13mm（0.5in），下落过程中沙/砂袋不能接触椅背。

8.4 测试程序

8.4.1 功能负荷测试

- 将一个直径约400mm（16in.）、重102公斤（225磅）的沙/砂袋悬于未被压缩的座垫上方152mm（6in.）处，然后让其自由下落一次（参照图8）。

- 移除沙/砂袋，按8.5.1来评估产品的接受等级。

- 对于座垫高度可调节的椅子，将座垫调至最低点，然后重复a）和b）。

8.4.2 破坏性负荷测试

- 重复8.3的步骤，将测试沙/砂袋的重量增至136公斤（300磅）的破坏性负荷。

- 将沙/砂袋悬于未被压缩的座垫上方152mm（6in.）处，然后让其自由下落一次（参照图8）。

- 移除沙/砂袋，按8.5.2来评估产品的接受等级。

- 对于高度可调节的椅子，将其调至最低点，重复a）、b）、c）。可能还需一张调至最低点的椅子来进行测试。备注：如果第二张椅子用来进行破坏性测试，它必须首先被调至最低点，按8.4.1来进行功能负荷冲击测试。

8.5 接受等级

8.5.1 功能负荷

椅子不能丧失使用性。

8.5.2 破坏性负荷

椅子的内在结构不能发生突然性重大的变化，可以接受其丧失使用性。

  - 座垫耐磨持久性测试——循环/次数（参照图11a和11b）

图11a：座垫抗冲击测试——循环/次数

11.1 适用性

此测试针对各类型椅。

11.2 测试目的

此测试的目的在于评估座垫承受垂直向下的负荷所致的疲劳压力和磨损的能力。

11.3 冲击测试

11.3.1 测试步骤

- 将椅子固定置于测试平台之上，确保座垫能受到冲击。固定物不能成为椅子的构件或为其提供支撑，或限制椅子对冲击的反应动作。如果有脚轮，应首先将其置于最差品情况条件（典型情况是脚轮与椅脚腿成90度角时）。

- 将所有功能调至正常使用条件。

- 椅子座垫厚度不足44mm（1.75in）时，应用泡沫将其厚度增至50±6mm。任何附加于座垫表面的泡沫应具有25%，200±22N的锯齿状力偏差值（IFD）。

- 将直径约400mm（16in.）、重57公斤（125Ib.）的沙/砂袋连接在次数计量器上，先将沙/砂袋悬于未被压缩的座垫中心上方25mm（1in.）处，然后让其自由下落于座垫之上（参照图11a）。其它力度相等的冲击方式也可以接受。测试过程中，下落高度增加值超过13mm（0.5in）时，应重新调节下落高度和/或座垫厚度。应将次数计量器调至每分钟10-30次的恰当频率。

- 沙/砂袋的自由下落点应在座垫左右边的中轴线上，且距离椅背的最前表面不能超过13mm（0.5in），下落过程中沙/砂袋不能接触椅背。

11.3.2 测试程序

对椅子进行100,000次测试。

15. 椅背耐磨持久性测试——循环/次数——Ⅰ型（参照图15a至15e）

图15a：椅背耐磨持久性测试中高度确定方法示意图——Ⅰ型

图15b：椅背耐磨持久性测试中椅背距座垫高度大于452mm时适配器安装位置示意图——静态——Ⅰ型

图15c：椅背耐磨持久性测试中椅背距座垫高度小于452mm时适配器安装位置示意图——静态——Ⅰ型

图15d：椅背耐磨持久性测试中椅背枢轴角度大于30度时对椅背施力示意图——静态——Ⅰ型

图15e：椅背耐磨持久性测试中对其它类型椅背的施力示意图——循环/次数——Ⅰ型

15.1 适用性

此测试针对Ⅰ型倾仰椅。

15.2 测试目的

此测试的目的在于评估椅背承受向后负荷所致的疲劳性压力和磨损的能力。

15.3 测试步骤

15.3.1

将椅子笔直置于测试平台之上，限制脚架/椅腿的活动。当用测试装置来对椅背施加推力时，椅子不能够旋转。应使用夹子来固定椅背或扶手，以限制其自由活动。

15.3.2

将各项功能调至正常使用条件。

备注：具有倾仰机械的椅子，当其处于锁定状态时，类型就会发生改变（参照第4节）。当其未被锁定时，请根据本节来进行测试；当其处于笔直锁定状态时，请根据第16节来进行测试。

15.3.3

确定椅背上距座垫406mm和452mm的高度点位置，并确认其位于椅背的中轴线上。

- 如果椅背的负荷承受结构/表面的顶端距离座垫的高度≥452mm（17.8in.），将适配器的中心置于椅背上距座垫高度406mm(16in.)处的位置（参照图15b）。

- 如果椅背的负荷承受结构/表面的顶端距离座垫的高度﹤452mm（17.8in.），将适配器的顶端与负荷承受结构/表面的顶端持平放置（参照图15c）。

- 对于椅背可以绕枢轴旋转的椅子，如果将枢轴沿椅子的中央垂直线向后固定在≤30度角的位置(支撑结构保持笔直状态)，则适配器应置于a)或b）所述之位置；如果将枢轴沿椅子的中央垂直线向后固定在＞30度角的位置(支撑结构保持笔直状态)，则适配器的中心应置于枢轴点高度的位置（参照图15d）。

15.3.4

将一个负荷装置（前推/后拉器）置于上述的椅背水平中心点位置，在椅背保持静止状态时对椅背施力，方向与椅背平面成90°±10°角。如果用滑轮组来施力，线缆距离滑轮的初始长度至少为750mm（30in）。对于结构复杂多变的椅背，其平面可通过CMD笔直时与CMD相接触之前表面来确定。备注：如果椅子的结构设计无法让负荷装置施力于负荷承受结构/表面，一种高度不超过89±13mm（3.6±0.5in）的延伸器可用来增加负荷承受结构/表面的宽度。（参照图15a）

15.3.5

将102公斤（225磅）的负荷固定在座垫中心（参照图15d和15e）。

15.3.6

通过负荷装置向椅背施加445N（100磅）的负荷（参照15e）。如果在此期间，椅背/倾仰锁定机械不能承受该负荷，逐渐从其调整位置滑动，则将椅背调至最后仰的静止状态，然后施以具体的负荷。

15.3.7

应将负荷装置调至每分钟10-30次的恰当频率。

图15f：椅背耐磨持久性负荷测试——椅背中轴线左半部分

图15g：椅背耐磨持久性负荷测试——椅背中轴线右半部分

15.4 测试程序

15.4.1

如果椅背上承受负荷处的宽度小于406mm（16in），对椅背施加负荷120,000次。

15.4.2

如果椅背上承受负荷处的宽度大于406mm（16in），对椅背施加负荷80,000次。

- 在上述的负荷高度点位置、距椅背中央折叠线向右102mm（4in）处对椅背重施负荷。必要时通过适配器来施加负荷（参照15f和15g）。负荷方向与椅背平面角度应为90°±10°，椅背应处于静止状态。如果用滑轮组来施力，线缆距离滑轮的初始长度至少为750mm（30in）。对椅背施加负荷20,000次。

- 在上述的负荷高度点位置、距椅背中央折叠线向左102mm（4in）处对椅背重施负荷。必要时通过适配器来施加负荷（参照15f和15g）。椅背应保持静止状态，负荷方向与椅背平面成90°±10°的角度。如果用滑轮组来施力，线缆距离滑轮的初始长度至少为750mm（30in）。对椅背施加负荷20,000次。

15.5 接受等级

椅背不能丧失使用性。

16. 椅背耐磨持久性测试——循环/次数——Ⅱ/Ⅲ型（参照图16a至16e）

图16a：椅背耐磨持久性测试中测试高度决定方式示意图——Ⅱ/Ⅲ型

图16b：椅背耐磨持久性测试中椅背距座垫高度大于452mm时适配器安装位置示意图——Ⅱ/Ⅲ型

图16c：椅背耐磨持久性测试中椅背距座垫高度小于452mm时适配器安装位置示意图——Ⅱ/Ⅲ型

图16d：椅背耐磨持久性测试中椅背枢轴角度大于30度时对椅背施力示意图——次数——Ⅱ/Ⅲ型

图16e：椅背耐磨持久性测试中对其它类型椅背的施力示意图——次数——Ⅱ/Ⅲ型

16.1 适用性

此测试针对Ⅱ/Ⅲ型椅。

16.2 测试目的

此测试的目的在于评估椅背承受向后负荷所致的疲劳性压力和磨损的能力。

16.3 测试步骤

16.3.1

将椅子笔直置于测试平台之上，限制脚架/椅腿的活动。当用测试装置来对椅背施加推力时，椅子不能够旋转。应使用夹子来固定椅背或扶手，以限制其自由活动。

16.3.2

将各项功能调至正常使用条件。

16.3.3

确定椅背上距座垫406mm和452mm的高度点位置，并确认其位于椅背的中轴线上。

- 如果椅背的负荷承受结构/表面的顶端距离座垫的高度≥452mm（17.8in），将适配器的中心（参照2.10定义）置于椅背上距座垫406mm（16in）处的位置（参照图16b）。

- 如果椅背的负荷承受结构/表面的顶端距离座垫的高度﹤452mm（17.8in），将适配器的顶端与负荷承受结构/表面的顶端持平放置（参照图16c）

- 对于椅背可以绕枢轴旋转的椅子，如果将枢轴沿椅子的中央垂直线向后固定在≤30度角的位置(支撑结构保持笔直状态)，则适配器应置于a)或b）所述之位置；如果将枢轴沿椅子的中央垂直线向后固定在＞30度角的位置(支撑结构保持笔直状态)，则适配器的中心应置于枢轴点高度的位置（参照图16d）。

16.3 .4

将一个负荷装置（前推/后拉器）置于上述的椅背水平中心点位置，在椅背保持静止状态时对椅背施力，方向与椅背平面成90°±10°角。如果用滑轮组来施力，线缆距离滑轮的初始长度至少为750mm（30in）。

备注：如果椅子的结构设计无法让负荷装置施力于负荷承受结构/表面，一种高度不超过89±13mm（3.6±0.5in）的延伸器可用来增加负荷承受结构/表面的宽度。椅背平面可通过CMD笔直时与CMD相接触之前表面来确定（参照图16a）。

16.3.5

将102公斤（225磅）的负荷固定在座垫中心（参照图16d和16e）。

16.3.6

通过负荷装置向椅背施加334N（75磅）的负荷。

16.3.7

应将负荷装置调至每分钟10-30次的恰当频率。

图16f：椅背耐磨持久性负荷测试——椅背中轴线左半部分

图16g：椅背耐磨持久性负荷测试——椅背中轴线右半部分

16.4 测试程序

16.4.1

如果椅背上承受负荷处的宽度小于406mm（16in），对椅背施加负荷120,000次。

16.4.2

如果椅背上承受负荷处的宽度大于406mm（16in），对椅背施加负荷120,000次。

a） 在上述的负荷高度点位置、距椅背中央折叠线向右102mm（4in）处对椅背重施负荷。必要时通过适配器来施加负荷（参照16f和16g）。负荷方向与椅背平面角度应为90°±10°，椅背应处于静止状态。如果用滑轮组来施力，线缆距离滑轮的初始长度至少为750mm（30in）。对椅背施加负荷20,000次。

b） 在上述的负荷高度点位置、距椅背中央折叠线向左102mm（4in）处对椅背重施负荷。必要时通过适配器来施加负荷（参照16f和16g）。负荷方向与椅背平面角度应为90°±10°，椅背应处于静止状态。如果用滑轮组来施力，线缆距离滑轮的初始长度至少为750mm（30in）。对椅背施加负荷20,000次。

16.5 接受等级

椅背不能丧失使用性。