Ｉ １．２．０ＣＳ　 ２ ０ ２３

Ｃ　８４

看黔

ＧＢ　 ０ － ２ ０８１ ９０５

代 替 ＧＢ　１９ １ ８８０－ ９７

中华人民共和国国家标准

推

车

式

灭

火

器

Ｗｈｅ ｄ　ｅ　 ｉｇｉ ｅｓｅｌ ｆ ｅｔ ｕ ｈｒｅ ｉ ｘｎ ｓｒ

（ Ｏ　 ６ １１ ９ ，　ｅｌ ｆ ｅ　ｔ ｇ ｉ ｅｓＩ １ ０ ：９９Ｗ ｈｅ ｄ　 ｅ ｉ ｕｓ ｒ－Ｓ１ｅ ｉ ｘｎ ｈｒ

Ｐ ｒｏ ｍａ ｃ ａ ｃ ｓｒ ｃｉ ，　 Ｗ　　　　　　ｅ　 ｄ　ｎ ｔｕ ｔ ｎ ＮＥｅｆｒ ｎｎｏｏ

２０－４２ 发 布０５０ －２

２ ０－２０ 实施０５１－ １

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国 国家龟 准 化管理 委员会标

发布

ＧＢ ８１ ９－ ２ ５０００

目

次

前 言 ・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…… １・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１ 范 围 ・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・，・・・・・・・・・・，・・・・・・・・…… １・ ・・ ・・・・・・・・・，・・・・・・・・・・・，・・・，・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・ ，・・・・・・ ・・・・・

２ 规范性 引用文件 ・・・ ・ ・・・・・・・・・・・，・・・，・・・・・・・・・・ ・…… １・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・， ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３ 术 语 和 定 义 ・・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・・・・・・ ・ ・・・・ ・ ・・ ・・．… … １・・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ．・・ ・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・ ・・・・ ・・・ ・・ ・

４ 分类

，，・ ・， ・ ・，，，・ ・， ・・・・，，・・・・

，・・ ，・・“・，・・・，・・・・・・，‘ ，・ ・二，・・・， ・・・・・・，・， ・・・・ ・】・・・

甲・・・・・ ３甲・・・ ・，・・・ ・一

５ 灭火剂、驱动气体、充装量和型号 ・・・・ ，・・・，・・・・・・・・・・ ・・・・ ・…… ４・・・・ ・・・・・・・ ，・・・・・・・・・・・ ・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・，

６ 性能要 求 ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・…… ５・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ‘ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ，・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・ ・・・・・ ・・・‘・

７ 试验方法 ・ ・・．．．．．．．・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…… ９・・ ．．．．．． ．・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ ．．．．．． ・・・ ・・・ ，・・・・・・ ・・・・ ・・・・・，

８ 检验规则 ・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・…… １６

９ 标志和颜 色・・・・ ・・ ，・・ ・・・・・・・ ・・，・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ ・・ ・・ ・・・・，・・ ・・・・・・・・・。・・・…… １・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・， ・・ ，・・・・・・・・・・・．６

１ 手册 ・．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． ・・・ ・・・・ ・・・・・…… １０・．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．． ・・・・・・・・・・・，．．．．． ．．．．．．．．．．． ．．．． ．．，・・・・・・・・・・・，９

附录Ａ（规范性附录） 灭火剂代号和特定的灭火剂特征代号・・・・・・・・・・・・・・…… ２・・・・・・・・・・・・・・・，・・・・・・・・・・・・１

附 录 Ｂ（ 范性 附录） 推车式灭火器检验规 则 ・・ ・・・规，・ ・・・，・・・

・，，・・， ・・・ ・ 甲 ・ ２・ ・・・ ・・・・・ ， … ２・ ・甲・ ，・ ．

Ｇ ８０－２０Ｂ　 １ ９０５

前

言

本标准中第　　　　 ５章 （ ５ ３３外 ）第 ６章和 第 日 （ ９ １ 为 强制性 的条款 ， 余为 推荐性 的除 ．　．　 、章 除 ．　外）其

条款 。

本标准与 Ｉ １０： ９　　　　Ｓ １６１１９ 推车式灭火器 性能和结 的Ｏ　９《构》 一致性程度为非等效。

根据我国的资源情况和实践证明 ， Ａ，　　　　在Ｂ类火 试验用燃 油和木材 上作 了保 留，这样 的保 留不妨 碍

标 准的技术水平 。本标 准与 ＩＯ　 ６１１９Ｓ １ ０ ：９９的编写格式及顺序 上有差异 ，１并增 加了检验规 则一章 、附

录 Ａ 和 附 录 Ｂ．

本标准代替 Ｂ　 ９ ９７推车式灭火器性能要求 和试验方法 》　　　　 Ｇ ８０－１８（１（。

本标准 与前版标 准相比 ： Ｇ １７ ９５推车式二氧化碳灭火器 》Ｇ ７．－１９《　　　　将 Ａ　 －１９《０， Ａ　 １ ９４ 推车式 １１７２１

灭火器 》Ｇ ７．－１９《， Ａ　 ２ ９４推车式化学泡沫灭火器 》 ＧＡ　 ．　１９（ 车式 干粉灭火器》７和７ ３ ９４推７－（等标 准的有

关性能参数 、技术要求和试验方法纳人 了本标 准，在编写格 式及顺序上作 了修订 ，增加 了第 ２章规 范性

引用文件 、 ５第 章灭火剂 、驱动气 体、充装量 和型号 、．６８喷射的 电绝 缘性能 、 ９第 章标 志和颜 色和第 １０

章手册 ，同时将标准的名称更名为《推车式灭火器》。

本标准 中附录 Ａ和附 录 Ｂ为规范性 附录．

本标准实施　　　　 之 日起 ， Ａ　 ７ ９５Ｇ ７．　 １９ ， Ａ　 ．　 １９Ｇ １ －１９ ， Ａ　 １ ９４ Ｇ ７ ２ ９４和 Ｇ ７ ．　 ９４等标 准０７－７－Ａ　 ３７ －１９

废止 。

本标准 由中华人 民共 和国公安 部提出。

本标准 由全国消防标准化技术 委员会第五分技术委员会归 口。

本标准起草单位 ： 安部上海消防研究所 。　　　　公

本标准主要起草人 ：　　　　李跃伟 、康鸿翔 、 国平 、邵毛毅平、陈兴璐 。

本 标 准 于 ９ ７年 ７月 首 次 发 布 。　　　　 １ ８

ＧＢ　 １ ９ ２ ０８ ０－ ０ ５

推

范围

车

式

灭

火

器

本 谁规　　　　 推 式 火 定义 分 灭 剂 驱 气 充 和 号、 要 试 方标 定了 车 灭 器的 、 类、 火 、 动 体、 装量 型 性能 求、 验 法、

检验规则 和标 志等要求。

本标 准适用　　　　 于总质量大于 ２ ｋ ， 大于 ４０　５　 但不ｇ５ｋｇ的推车式灭火器 。

本标准不适用 于灭 Ｄ类火 的推车式 灭火器。

规范性引用文件

下列文件　　　　 中的条 款通过本标准 的引用而成 为本标 准的条款 。凡 是注 日期 的引用文件 ， 随后 所有其

的修改单 （不包括勘误 的内容 ）或修订版均不适用 于本标 准，然而 ，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是 否可使用这些文 件的最新 版本。凡是不注 日期 的引用文件 ，其最新版本适用于本标准 。

Ｇ ４６　　　　 二氟一氯一 澳甲烷 灭火剂Ｂ　 ５０

Ｇ ４６．　　　　　 １ 干粉灭火剂Ｂ　 ６０

Ｇ ４ ６．　　　　　 ２ 干粉灭火剂Ｂ　 ６０

Ｇ ４９　　　　 二氧化碳灭火剂Ｂ　 ６３

ＧＢ　９　　　　 钢质无缝气瓶（ Ｂ　９－１９ ，ｅ ＩＯ　０ ：９３５９０Ｇ ５ ９ ９４ｎｑ　 ４ ５１８）０Ｓ７

ＧＢ　０　　　　 钢质焊接气瓶 （ Ｂ　０－１９ ，ｅ ＩＯ　０ ：９９５０１Ｇ ５ ０ ９４ｎｑ　 ４ ６１８）１Ｓ７

Ｇ ６５　　　　 三氟一漠甲烷灭火剂 （３ １Ｂ　 １０１０ 灭火剂）

Ｇ／ １４　　　　６０ 铝合金无缝气瓶Ｂ Ｔ　１

第１部分 ：Ｃ干粉灭火剂 （ Ｂ　６．－２０ ，　 ７０ ：９７Ｎ ＱＢＧ ４ ６ １ ０４ ＩＯ　 ２１８， Ｅ ）０Ｓ２

第 ２部分： Ｃ干粉灭 火剂（ Ｂ　６．　 ０４ＩＯ　０ ：９７Ｎ ＱＡＢＧ ４ ６２ ０ ，　 ７ ２１８， Ｅ ）０－２Ｓ２

Ｇ ４５．　　　　　 手提式灭火器 第 １Ｂ　 １１３部分： 和结构要求性能

Ｇ １３８　　　　 泡沫灭火剂通用技术条件Ｂ　 ０５

术语和定义

下列术语和定 义适 用于本标准 。

３．１

推车式灭　　　　火器 ｗ ｅｅ ｆｅ　ｎｕｈｒｈｅｄ　 ｅｉ ｉｅｌ ｉ ｘ ｇｓｒｔ

指装有轮子　　　　 的可 由一 人推（或拉 ）至火场 ，并能在其内部压力作用下 ，将所装的灭火剂喷出以扑救火

灾的灭火器具 。

３２．

有效喷射时间 ｅｅｉ ｄｃａ ｅ　ｅ　　　　ｆｃｖ ｉｈｒ ｔｆｔｅ　 ｇ ｉｓｍ

在 喷射控制阀完全开启状 态下 ，　　　　自灭火 剂从 喷嘴喷出开始至喷射流的气态点出现的这段 时间。

３．３

完全 喷射 ｏ ｐｅ ｄ ｈｒｅ　　　　 ｃｍ ｌｅ　ｃａｇｔｉｓ

在 喷射控制阀保持完全开启 的状态下，　　　　当推车式灭火 器喷射 达到内部压力与外部压力相等时 ， 为称

完全喷射 。

３４．

喷射距离 ｕ ａ ｅ　　　　 ｂｌ ｒ ｇｋ　ｎ

在喷射控制　　　　 阀完全 开启状态下 ，当灭火 剂被喷 出 ５ ％时，０喷射 流的最远 点至推车式灭火 器喷嘴之

间的距离 。

ＧＢ ８１ － ２０００９５

３．５

喷射滞后时间 ｄｌｅ－ ｔｎ　ｅ　 ｉｈｒ　　　　ｅｙ ａ ｉ ｔ ｏｄ ｃ ｇａ ｄ ｃｏ ｉ ｆ　 ａ ｅｍｓ

从推车式灭火器 的操 作机 构开启 或达 到相应 的开启状 态时 起，　　　　至灭火 剂从 喷嘴开 始喷 出的这 段

时间 。

３．６

喷射剩余率 ａ ｏｒ ｉ ｌ　ｎｕｈ ｇ　 ｉ　　　　 ｒｅ　ｅｄａｅｔｇｉｉ ｍ ｄ ｍｔ ｆ　 ｕ ｘｓｉ ｓｎ ｅ ｕ

在完全 喷射后 ，　　　　推车式灭火器 内部剩余 的灭火剂 量相对 于原始充装量的质量百分比。

３．７

工作压力（ｓ ｓ ｉ ｒｓｅ　　　　Ｐ）　ｒｃ ｐ ｓ ｒ　 ｅ ｅ　 ｕｖｅ

按额定充装和加压 的推 车式 灭火器在 ２℃环境中至少放置 １ 后 的内部平衡压力 。　　　　０８ｈ

３．８

最大工作压 Ｐ 　 ｍ ｘｍｕ ｓ ｃ ｒｓｕｅ　　　　 力（＿）　 ａｉ ｍ　ｒｉ ｐｅｓｒｅ ｅ　ｖ

按额定充装　　　　 和加压 的推 车式灭火器在 ５℃环境中至少放置 １ ｈ 的内部平衡压力 。５８　后

３．９

水压试验压力（　　　　只） ｔｔ　ｓｅ ｐｅｕｓｒ ｒｓｅ

推车式灭火器 的筒体 （　　　　或瓶体）进行水压试验时加压的压力 。

３．　１０

最小爆破压力 （ ）　 ｎｍ ｍ　 ｒ ｐｅｓｒ　　　　Ｐ 　　 ｉｕ ｂ ｓ ｒ ｕｍｉｕ ｔ　ｓ ｅ

推车式灭火器 的承压部件 进行爆破试验时被加压至破裂时的压力 。

３．　１１

Ａ类火　　　　 ｃａｓ　ｌｓ Ａ

固体有机物质燃烧 的火 ，　　　　通常燃烧后会形成炽热 的余烬 。

３１．　２

Ｂ类 火　　　　 ｃａｓ　ｌｓ Ｂ

液体或可熔化 固体燃烧 的火 。

３１．　３

Ｃ类火 ｌ ｓ　　　　　ｃ ｓ Ｃａ

气体燃烧的火 。

３１．　４

Ｄ类火 ｌｓ　　　　　ｃ ｓ Ｄａ

金属燃烧　　　　 的火 。

３１．　５

推车贮气瓶式灭火　　　　器 ｇｓ　ｒ ｇｅ ｉ ｕｈｒａｃ ｔｄｅ　ｎ ｉ ｅａ ｉ ｘ ｇｓｒｔ

灭火剂 由推车式灭火器 上的贮气瓶释放的压缩气体或液化气体的压力驱动 的推 车式灭火器 。

３１．　６

推车贮压式灭火器 ｓ ｒ － ｅｕ ｅｉ ｕｈｒ　　　　ｔｅ ｐ ｓ ｒ ｘｎ ｉｅｏ ｄ ｒｓ ｅ　 ｇ ｓｔ

灭火剂 由贮存于推车式灭 火器同一容器内的压缩气体或灭火剂蒸气压力驱动 的推 车式灭火器 。

３１．　７

洁净气体灭火剂 ｃａ ａｅ　　　　ｌｎ　ｎｅ ｇｔ

非导电的气体或汽化液体 的灭火剂 ，　　　　这种灭火剂能蒸发 ，不留残余物 。

３１．　８

充装密度 ｉｄｎｔ　　　　 ｆｌ　 ｉｌｅ ｙｓ

每升容积　　　　 中充装 的灭火剂质量 （ ｋ 为计量单位）以ｇ。

ＧＢ ８ ０ － ２ ０１９０５

３１．　９

气态点 ｇ ｏ ｔ　　　　ａｐｉｓ　ｎ

推车式灭　　　　 火器的喷射流 由从主要喷射灭火剂转换 到主要喷射驱动气体时 的转换 点。

３２．０

驱动气体　　　　 ｐ ｐｌｎｏｌｒ ｅａｔ

用于喷射灭火剂 的不 可燃烧的压力气体 。

３ ２１．

单位产品　　　　 ｕｉｎｔ

为实现抽样检查 的需 要而划分的基本单位 ，　　　　单个推车式灭火器为单位产品

３ ２２．

批 ｂｔ　　　　ａｈｃ

在一个生产班 中用相 同的材料在相同生产线上生产 出的相 同单位产品的总体 。

３２．３

检查批 ｎｐｃｏ ｂ ｃ　　　　ｉｓｅｔ ｎ　ｔｉ ａｈ

为实施抽样检查汇集起 来的单位产品 。

３２．４

样本单位 ａ ｐｉ ｕ ｔ　　　　 ｓｍ ｌ ｇ　ｉｎｎ

从批中随机抽取用于检查 的单位产品 。

３．２５

样本 ｓ ｌ　　　　ｐａｅｍ

样本单位　　　　 的全体 。

３．２６

样本大小 ａ ｌ ｉ　　　　 ｓ ｐ ｓｅｍ ｅ　ｚ

样本中包含的样本单位数 。

３．２７

不合格 ｅｅｔ　　　　ｄｆｃ

单位产品的质量特性不符合规 定的要求。

３．２８

初检查 ｏｇ ａｉｐｃｏ　　　　ｒｉ ｌ　 ｅｉｉｎ ｎ ｔｎｓ

对提交的检查批进 行 的第 １次检 查。经 第 １次检 查被 拒收 的批 经返 工后 再次 提交 检查 不算初

检查 。

分类

按 充装的灭火剂分类

目前 ，推车式灭火器的类型如下 ：

— 推车式水基型灭 火器；

— 推车式干粉灭火 器 ；

— 推车式二氧化碳灭 火器；

—

推车式洁净气体灭 火器。

注 １ 推车式水基 型灭火器可 以包括 清水 或带添加剂的水 ，：如润湿剂 、增稠剂 、阻燃剂或发泡剂等等 。

注 ２ 干粉可 以是 Ｂ：Ｃ型或 Ａ Ｃ型Ｂ

注 ３ 洁净气体灭火 剂的生产和使用受蒙特 利尔协定或国家法律和法规的控制 。；

按驱　　 动 灭 火 荆 的 型 式 分 类

—

推 车 贮 气 瓶 式 灭 火器 ；

ＧＢ　 ０８１ ９－ ２００５

—

推车贮压式灭火器

５ 灭火荆 、 动气体、驱充装ｆ和型 号

５ １ 灭火剂．

５ １１ 二妞化碳灭火剂．．

推车式灭火　　　　 器中使用 的二氧化碳灭火剂应符合 Ｇ ４９，Ｂ　 ６３

５ １２ 洁净气体灭火剂．　．

推车式灭火器 中使用 的洁净气体灭火剂应符合 Ｇ ４６ 或 Ｇ ６５ ，　　　　Ｂ　 ５０Ｂ　 １或其他相关 的标 准。０

５ １３ 干粉灭火荆．．

推 式 火器 使 干 灭 剂应 合Ｇ ４６ １ ４ ．　 相 的 。　　　　 中 用的 粉 火 符 Ｂ　６ ，Ｂ　６ 和 他 关 标准车灭０ ．　 ０ ２ 其Ｇ６

５ １４ 泡沫原液．　．

推车式灭火器 中使用 的泡沫 原液应 符合 ＧＢ　３８和其他相关的标准。　　　　１０５

５２ 驱 动气体．

用于贮压式和贮气瓶式推 车式 灭火器 的驱动气 体应是具 有最大露 点 一５℃的空气 、 气 、　　　　５氢二氧化

碳、氦气 、氮气或这些气体的混合气体

注：　　　　用于贮压式水基型推车式灭火 器的驱动气体不需要满足露点 的要求

５ ３ 充装ｆ．

５３ １ 充装密度．．

推车　　　　 化碳灭火器的充装密度不应大于。７ ｋ／，式二氧． ｇＬ４

推 车式 洁净气体 灭火器的充装密度不应大于推车式灭火器筒体设计 的充装密度值 。

５３２ 充装误差．．

推车式灭火器 的灭火 剂充装误差应符合下列要求 ：

—

—

推车式水基 型灭火 器 ： 充装量 的一５ －％ｅ额定％　０

推车式干粉灭火器 ：额定充装量 的一２％￣＋２％。

— 推车式二氧化碳灭火 器和推车式洁净气体灭火器 ：　　　　额定充装量 的一５％－０％，

５３３ 额 定充装ｆ．．

下面是推荐　　　　 的推车式灭火器 的额定 充装量（即规格 ）：

推车式水基型灭火器 ：０　４ Ｌ ６ Ｌ和 １５　　　　　２ Ｌ ５　 ０　，，２Ｌ，

推车式干粉灭火器： ｋ，０　 １ ｋ 和 １５　　　　　２ ｇ５ ｋ， ０　０　ｇ ０ ｇ ２ ｋ，ｇ

推车式二氧化碳灭火器和推车　　　　式洁净气体灭火 １ ｋ ， ｋ， ｋ 和５ ｋ．器： ｇ２ ｇ３ ｇ ０　０　 ０　 ０　ｇ

５４ 型 号．

推车式灭火器的型号编制方法如下 ：

Ｍ 口 Ｔ　 ／　　　　　　 Ｚ 口

］

装量 （单位：ｇ Ｌｋ或 ）

灭火剂特征代号（见附录 Ａ）

式灭火器 （推车贮气瓶式灭火器和推车式二 氧化碳灭 火器不写）

代号 （见附录 Ａ）

灭火器

注：如产品结构有改变时 ， 改进代号可加在原型号 的尾部 ，其以示 区别 ．

ＧＢ ８１ ９ ２ ００－ ０５

６ 性 能要求

６ １ 使 用温度范围．

推车式灭火器的使用 温度应取 下列规定的某一温度范围 ：

＋５ 一　　　　 ＋５ ０℃５Ｃ；

一５ 一　　　　＋ ５ ０℃５Ｃ；

一１℃一　　　　 ＋ ５ ０ ；０５Ｃ

一２ ℃ 一　　　　 ＋ ５ ０ ；０５Ｃ

一３ ０　－ ５Ｃ　　　　 ＋ ５ ０ ；０Ｃ

一４ ０　－ ５Ｃ　　　　 ＋ ５ ０ ；０Ｃ

一５ ０　－ ５Ｃ。　　　　 ＋ ５ ０５Ｃ

６２ 有效喷射时 间和 喷射距离．

６２ １ 有效喷射 时间．．

６２ １１ 推车式水基 型灭火 器的有效喷射时间不应小于 ４ ｓ且不应大于 ２０　．．　．　０　，１ｓ，

６２ １２ 除水基型外 的具有 扑灭 Ａ类 火能力的推车式灭火器 的有效 喷射 时间不应小于 ３ ｓ．．　．０　，

６２ １３ 除水基型外 的不具 有扑灭 Ａ类火能力的推车式灭火器 的有效 喷射时间不应小 于 ２ ｓ．．　．　０　ｏ

６２２ 喷射距离．．

具有灭 Ａ类火能力 的推车式灭火器 ，　　　　当按 ７１１．． 试验 时 ，其喷射距离不应 小于 ６ｍ。对于配有喷雾

喷嘴 的水基型推 车式灭火器 ， 喷射距离不应小于 ３　其ｍ，

６３ 使用温度范围 内的喷射性 能．

推车式灭火　　　　 器在标 志的使用温度范 围内应能操作 。按 ７ １２进行试验 ，．．应满足下列的要求 ：

ａ 推车式灭火器应 能正常操作 ；　　　　）

ｂ 喷射　　　　 滞后时间不应大于 ５　）ｓ；

Ｃ 在完全喷射后 ，　　　　喷射剩余率不应大于 １ ０，０ａ

６４ 间歇喷射性能．

推车式灭火器按 ７ １３　　　　．． 方法进行喷射 ，从打开喷射控制 阀至灭火剂喷 出的时 间不应大 于 １ｓ并且，

在关闭喷射控制 阀后 的 ｉｓ内应停止灭火剂 的喷出。在完全喷射后 ，喷射剩余 率不应大于 １％ ．０

６５ 密封性能

６５ １ 由灭火剂蒸汽压力驱动 的推车式灭 火器和二氧化碳 贮气瓶 ， ７４１方法检查 质量 ，．．　按 ．．　其泄漏率

不应大于相 当于每 年 ５％额定充装量 的损失率 。

６５２ 充有驱动气体 的推车贮压式 灭火器 和充有非液化气 体的贮气瓶 ， ７４２方法检 查压力 ，．．按 ．　．其泄

漏率不应大于相 当于每年 ５％工作压力 的损失 率。

６５３ 推车贮压式灭火器和贮气瓶 按 ７４３浸水法进行气密性试验时 ，．．．　．　不应有气泡泄漏现象 。

６６ 车架和行驶性能．

６６ １ 车架组件．．

推车式灭火器的　　　　车架组件应设计成具有固定和运载推车式灭火器所有部件和零件的功能， 推且当

车式灭火器在竖立 的位 置向任何方向翻倒时 ，该推车式灭火器筒体或气瓶 、喷射软管的固定单元和所有

的其他部件应能得 到保 护。

６６２ 喷射软管的固定装置．．

喷射软管组件 和喷射 控制阀应被安全地 固定在贮 藏盒或夹 紧装置 中。在危 急的场合 ，　　　　喷射 软管应

能被快速简便地展开 ，并无绞缠 。

６６３ 行 驶性能．．

６６３１ 推车式 灭火器应设计成一个 人能 容易地在水平地面上和在有 ２．．．　％坡度 的坡 面上推（或拉 ）行

ＧＢ　 ０ － ２８１ ９００５

６６３２ 推车式灭火器 以竖直位置存放时 ， 车架应能靠 自身的支撑稳 固地 竖立在地 面上 ，．．．该当从竖直

的位置倾斜 １０ ， 能靠 自重返回其原位置 。从竖直存放 位置倾斜到推 （　　０时 应或拉 ）行位 置时，施加 在手把

上 的力不应大 于 ４０　０ Ｎ。推车式灭火器 以斜躺位 置存放 时，从斜躺的存放位置抬起 到推（ 拉） 位置，或行

则施加在 手把 上的力不应大于 ４０　０ Ｎ。当在手把 离地面垂直 高度为 （０ ）ｍ 的位置 时，８ 士５ｃ用来 支撑手

柄的力不应大于 １０　５ Ｎ，

６６３３ 行驶机构应有足够 的通 过性 能 ， （．．．在推 或拉）行过程 中的最低位 置（除轮子外）与地面间的间距

不应小于 １０　 ，０ｍｍ

６６３４ 推车式灭火器在经受 ７５４． ．．．．　 的一 系列试验后应符合下列要求 ：所述

ａ 应能按其工作 的位置正 常地喷射 ，　　　　　　）在完全喷射后 ，喷射剩余率不应大于 １ ％；０

ｂ 如车轮 轴和推车 的配件 出现损坏，　　　　 、）其损坏程度 不应影 响一个人 正常移动推车式灭火器 ；

ｃ 不应有　　　　 焊缝 开裂 ；）

ｄ 虹吸管不应移位 。　　　　）

６７ 抗腐蚀性 能．

６７ １ 抗外部 腐蚀性 能．．

推车式灭火器应经受 ７６１的盐雾喷淋试验 。试验后 ， 表面涂层不 得有肉眼可见的龟裂 、 落　　　　．．试样脱

等缺 陷，操作部件应能 正常 工作 。推 车式灭 火器 筒体采 用切 片取样 ，试验 后 ，自试样 外周 轮廓线 至 内

１ｍ０　ｍ处 的外表面涂层 不作评 定 。开启机构 和喷射控 制 阀的开启力 或开启 能量和保 险解脱力 应符合

６１．．０８和 ６１． 的要求 。，０ ９

推车式 灭火器 上装有内部压力指示器时 ，　　　　则该指示器应密封 ，其表面应无可见的水汽等现象 。

６７２ 水基型灭火器的抗 内部腐蚀性能．．

推车式水基型灭火 器应按 ７６２　　　　．．　 内部腐蚀试验 。试验后 ，进行推车式灭火 器筒体应 剖成 两段 以便

于充分地作 内部检查 。其 断面局部的防护涂层 的开 裂可不考虑 。内部 不应有可见 的金属腐 蚀 ， 何防任

护涂层不应存在分离 、开裂和气泡 。灭火 剂不应有可见的变色现象（不包括 由于温度处理造成的灭火剂

变色）。

注：　　　　由于温度变化 而使灭火剂 自然地出现变色是允 许的 。建议 取两个灭 火剂试样贮 存在 密封的玻 璃容器 内， 同并

推车式灭火器一样　　　　　　　　 经受该温度循环周期 ，以便 建立参 考的样品。

６８ 喷射 的电绝缘 性能．

标 志有适用于“　　　　火涉及 到带电的电器设备”符号（ 图 ３的水基 型推车式灭火 器， ７７ 验时 ，见）按 ．　试其

电流不应 大于 。 ５　． ｍＡ，

６９ 灭火性能．

６９ １ 灭 Ａ类火的性能．．

适用 于扑灭　　　　 Ａ 类火的推车式灭火器的灭火性能 以级别表示 它 的级别 代号由数字和字母 Ａ 组成，

数字表示级 别数 ，字母 Ａ 表示 火的类 型。灭火级 别应采用 ７ ２．　的方法 来确定 ，级别 应是在该试 验条件

下能够扑灭 的最大规格的火。

推车式灭火器的 Ａ类火的最小级别不应小于 ４ ，　　　　灭Ａ 且不宜大于 ２ Ａ０　ａ

６９２ 灭 Ｂ类火的性能．．

适用于扑灭　　　　 Ｂ类火 的推车式 灭火器的灭火性能以级别表示 。它的级 别代号 由数 字和字母 Ｂ组成 ，

数字表示级别数 ，字母 Ｂ表示火 的类 型。灭火级别 应用 ７３的方法来 确定 ，．　级别应 是在该 试验条件 下

能够扑灭的最大规格 的火 。

推车式灭火器扑灭 Ｂ　　　　类火的最大级别不宜大于２７　９Ｂｏ

推车式水基型灭火器和推车式 干粉灭火器的灭 Ｂ类火的最小级别不应小于 １４　　　　　４Ｂｏ

推车式 二氧化碳灭火器和推车式 洁净气体 灭火器的灭 Ｂ类火的最小级别不应小于 ４ Ｂ　　　　３　，

６９３ 灭 Ｃ类火的性能．．

包含在本　　　　 标准中的能灭 Ｃ类火 的推 车式灭火器 的灭火性能 ，在本标 准中没有试验要求 。仅仅只有

６

ＧＢ　 ０９ ２ ０８１ － ０ ５

推车式 干粉灭火器可 以标志具 有扑灭 Ｃ类火的能力。

６ １ 结构要求．　０

６ １．　 低压的推车式 灭火 器用筒体．　１０

工 作压力（ ，小于等于 ２５　 ａ　　　　 Ｐ ）． ＭＰ 的低 压的推 车式 灭火器用 筒体应符 合 ６１．　．　 １１至 ６１．．０ ．　 ．０ １７的

要求 。

６ １．． 推车式灭火器 的钢 质焊接筒体的材料 、 、．０ １１设计 制造 、检验规则 和试 验方法应符合 ＧＢ　０５ ０的１

要求 。其中水压试验压力 （ ） １５Ｐ 为 ．　倍的最大工作压力 （、）或 ２０　 ａ取其 中较大者 。尸 ， ．　 ，ＭＰ

６ １．　 钢质焊接筒体应按 ７１ 进行 压力交 变试验。试验后该 筒体应无 裂缝、．　 １２０．．４泄漏等缺 陷，且应 符

合 ＧＢ　０５ ０中爆破 试验的要求 。１

注：　　　　凡上下封头为标 准椭圆形或半球形 ，且过渡直边不小于 １ ｍｍ的推车式灭火器 可免做压力交变试验 。０

６ １．． 不 锈钢筒体应 采用含 碳量不大 于 。０ ％的奥氏体不锈 钢。不锈钢筒体 的封头和封底应 采．０ １３．３

用完全退火的材料拉伸而成。其余技术要求、检验规则和试验方法应符合 ６１．． 和 ６１．．，．０１１ ．０１２

６ １． ． 铝 筒 体 应 采 用 无缝 结 构 。筒 体 的 材料 、 计 、 造、 验 规 则 和 试 验 方 法 等 应 符 合．０ １ ４设制检

Ｇ ／ １６０Ｂ Ｔ　 ４的要求 ，１并且筒体 的最小 测量 壁厚不应小于 ２０　．　ｍｍ，

６ １．． 与筒体相 连接的部件 ， 制造与配合应使应力集中和腐蚀危险最小 。对于焊接 的部件 ，．０ １５其其金

属应与筒体的材料相 一致。

６１．　 筒体制 造厂应获得进货材料 的成分分 析的合格证书 ，．　 １６０．并应保持检测的有效性 。

６１．　 应考 虑避免塑料件与金属件之 间可能采用 的螺纹连接 。应不采用粗螺纹 。．０ １７．

６ １． 高压 的推车式灭火器用瓶体．　２０

工作压力（｝　　　　Ｐ） ２５　 ａ大于 ．　Ｐ 的高压的推车式灭火器用瓶体和驱动气体Ｍ贮气瓶，采用钢质材料制造

的瓶体 ，其材料 、 计 、 、设制造 试验和检 验规则 等应符合 Ｇ ５９Ｂ　 ９的规 定 ；０采用铝质 材料 制造的瓶 体，其

材料 、 计、设制造 、试验和检验 规则 等应符合 Ｇ ／ １６０的规定 ；Ｂ Ｔ　 ４１采用缠绕 复合材料制 造的瓶体 ，其材

料、设计 、 、制造 试验和检验 规则等应符合相应标准 的规定 。

６ １．．　 ３ 器 头 、 门和 瓶 口０阀

６ １．．　推 车式灭火器的器头或 阀门应设 有卸压结构 ，．　３１０以保证在带压情况下能够完全拆卸 。

６ １．． 器 头或阀门与筒体 的螺 纹连接 件应至少有 ４ 全螺纹相啮合 ， 要求至少有 ２牙全螺纹．　３２０牙并且

相啮合 时能卸 压。

６ １．． 对 于推车式干粉灭火器 ，．０３３其瓶 口的 内径不应 小于 ５ ｍ 对于其他类型推车式灭火器 ，０　ｍ，其瓶

口的内径 不应 小于 １ ｍｍ，９

６ １． ． 推车式灭火器 的外螺 纹颈座 应有足够的高度 ，．　３４０当在垫片移去时，器头或阀门不应碰到推 车式

灭火器 的封头。

６ １．． 器头或 阀门与推车式 灭火器 筒体的连接应可 靠 ， ７８２的水压试验 ，．０３５经 ．．不得有渗漏 、脱落 及

明显的变形等缺陷 。

６ １． ． 除非提供 了超压保护装 置，．　３６０否则器头 和阀门应经受筒体（或瓶体）要求 的爆破试验压力 １　ｎｍｉ

而无破 裂。试验方法按 ７８３ 行。．． 进

６ １． 超压保护装里．　４０

高压的推车式灭火器应设 有超压保护装置 ， 尺寸和安装应适当 ，　　　　其该装置的动作压力不应大于水压

试 验压力（ ．，尸 ）但也不应小于最大 工作压力 （ ＿）Ｐ 。对于 低压 的推车式灭火 器没有强制性 配制超 压保

护装 置的要求 ， ，但是 如果使用 了该装置 ，也应符合 此要求。

６ １． 虹吸管．　 ５０

推车式灭火器 的虹吸管应 采用与充装的灭火剂相容 的材料制成 。

６ １． 过滤器和 防过 充装 置．　６０

６ １．．　推车式水基型灭 火器的灭火剂喷射应通过一个过 滤器 。过 滤器应设置在喷射通道 的最小 截．　６ １０

７

ＧＢ　 ０９ ２０８１ －０５

面的前面 ， 滤器的每个孔的面积应小于喷射通道 的最小横截面 的面积。过滤 器孔的 总面积应至少该过

等于喷射通道的最小截面积 的 ５倍

６１．． 推车式水基型灭火器应 提供一个保证充装时不过量的装置或标记 。．　６２０

６１． 喷射软管和喷射控制 阀．　７０

６１．．　推车式灭火器应配有 喷射软管 ，．　７ １０其长度不应小 于 ４０　．　ｍ。推车式灭火器（ 推车式二氧化碳除

灭火器外） 喷射软管的末端应配有 可间歇 喷射的喷射 控制 阀，在以便 间歇操作 和随 时中断灭 火剂 的喷

射。推车式二氧化碳灭 火器在喷射软管的末端应配有喷筒 。

６１．． 喷射软 管和喷射控制阀（．　７２０或喷筒 ）的连接应可靠 ， 用温度范围内应能满足使用的要求 ，在使并

且该连接结 构的装 配不应损伤喷射软管。在喷射软管的末端配有可间歇喷射 的喷射控制 阀的喷射 软管

组件按 ７１．　和 ７１．． 的方法进行试验，．　 ．０１２ ．　工０３其爆破压力应大于或等于下面相应的值。

ａ 除推车式二氧化碳灭火器之外 的所有 类型的推车式灭火器的喷射软管组件爆破压力为 ：　　　　）

在（０ ）（ 士５℃中进行试验 ， 压力为推车式灭火器最大工作压力 （ － 的 ３ ；２爆破Ｐ） 倍

在（５ ）５士５ ℃中进行试验 ， 压力为推车式灭火器最大工作压力 （ ｍ） ２ 。爆破Ｐ的倍

ｂ 推车式二 氧化碳灭火器的喷射软管组件爆 破压力 为：　　　　）

— 在 （。 ） 中进行试 验 ，　　　　　　　　２ 士５℃爆破压力 为推车式 灭火器最大工作压力（ －） １５ ；Ｐ 的 ．　倍

— 在（５ ）　　　　　　　　５＋５ ℃中进 行试 验 ，爆破压力 为推车式 灭火器最大工作压力（ ｍ） １２ 倍 。Ｐ 的 ．　５

６１ ７３ 喷．　 ．０．射控制阀按７１．．　．０２１进行间歇喷射后的泄漏试验，其压力或质量的 ２第 次测量值不应小

于第 １次测量值 的 ７ ％．５

６ １．． 喷射控制 阀应经受 ７１．．　 落试验 ， 后不应有脆裂 和折断等缺 陷 ， 且开启力 不应．　７４０．０２２跌试验并

大于 ３０　 ５Ｎ ・０ Ｎ或ｍｏ

６ １．． 推车式二 氧化碳灭火器的喷筒与喷射软管连接处应 配有一个 能耐一５℃低 温、．　７５００电绝缘 、绝热

和防静 电的手柄 ，以保护操作者 在使用期 间不遭受伤害

６ １．． 推车式 二氧化碳灭火器 的喷筒应有足够 的强度 ， ７ １．　．　７６０按 ．　３方法试验后 ，０喷筒 不得 有任何损

坏和 明显 的永久 变形 ，喷筒应 能在使用 温度范围内正常工作 ， 一５℃跌 落试 验时不应有脆裂和折断等在０

缺陷 。

６ １． 操作机构．　８０

推 车式 灭火　　　　 器可由刺穿 、压把和／或其他破坏 密封的装置来开启 ， 而释放 内部灭火剂 。作为推车从

式灭火器 喷射的开启机构的动作 只须一次完 成 ， 应重复 ，不不应颠倒 推车式灭 火器进行 喷射 。在 ５ ０５Ｃ

时，开启机构和喷射控制 阀的开启力或能量不应大于表 １的规定值 。

６ １． 保险装置．　 ９０

推车式灭火器操作机构应设有一个保 险装 置，　　　　以防止误操 作。该保 险装置 的解 脱动作应 不同于操

作 机构的开启动作 ，并且解脱力不应大于 １０　，０ Ｎ 但不应小 于 ２ Ｎ。该保 险装置 还应能识别 或指示推０

车式 灭火器是否被开启过 。

最 大能量／／Ｊ

表 １ 开启 力或能１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

开启方式

操作杆

压把杆

冲击突头

阀轮或球 阀

５ Ｎ ・ｍ（）

最大力／Ｎ

３００

３００

３

６ １ ．　 压 力 指 示器．　 １００

推车贮压式灭火器应设有 能指示其内部压力的指示器 （　　　　推车式 二氧化碳灭 火器除外 ）压力指示 器，

的性 能应符合 Ｇ ４５．　Ｂ　 １１的相关规定 。３

ＧＢ　 １ ９ ２ ０８０－ ０５

６１ 塑料件 要求．　１

６ １． 推车式灭火 器上使用的塑料件应具有足够 的强度和稳定性 定型后的 塑料件应保 证在材料 、． １１

结构和生产方法上 的相 同性。在材料、 构或生产方 法上有 改变 时，结应进行新 的型式 试验。

６ １． 承受 内压 的塑料件 （．　２１指器头 ）应经受 ７１． 的试验 。老化试 验后 不应产生开裂 ，．３ １其老化试验之

前 和经老化试验之后 的爆破压 力不应小于推车式灭火器筒体 （ 体）或瓶的最小爆破压力 。

６ １． 仅仅 在推车式灭火器操作 时受压的塑料件（．　３１指器头 ）应经受 ７１．． ３２的试验。其 老化试验之 前

和经老化试 验之后的爆破压力不应 小于推车式灭火器筒体（或瓶体 ）的最小爆破压力 。如该塑料件暴 露

于外部 时，还应经受 ７１．　．　２３的老化试验 ，３．试验后不应 产生开 裂。

６ １． 推车式灭火器内部 的塑料 虹吸管应 按 ７ １．　 耐灭 火剂试验 ，．　４１．　３进行３试验后进行拉力或环形压扁

强度测定，其减弱值不应大于试验前测定值的 ４０，００

７ 试验方法

７ １ 喷射性能试验．

试验用称　　　　 重仪器的误差不应大 于被称推 车式灭火器的额定 充装量 的千分之 五； 时仪器的误差不计

应大于 士０５　６ ｍｉ． ｓ ０　ｎ内）（。

７１ １ 有效喷射时 间和 喷射 距离试 验．．

７１ １１ 将推车式灭火器称 出质 量后 ，． ．．放置在 ２００Ｃ士５℃环境 中，并保持 ２ ｈ以上 。４

７ １１２ 将推车式灭火器从 ２℃ 士５．　．．　０℃环境 中取 出 ， 按正常使 用位置放 置， ５　ｎ内进 行连续喷并在 ｍｉ

射。试验时将喷射软 管展开成工作状态 ，喷射控 制阀 〔或喷 筒） 持水平 ， 离地面 １　高。先将 喷射保且ｍ

控制阀打开 ，然后开启推车式灭火器 的操 作机构 ， 喷射滞 后时间和有效喷射时间。测定

７１ １３ 在喷射的同时 ， 定喷射距离 。在喷射方 向的侧 面放置黑色的带有长度计量标记的标志物来． ．．测

指示水平距离 ，当推车式灭 火器喷 出 ５ ％灭 火剂时 ，０读取喷射 流的最远点 至推车式灭火器喷嘴之间 的

水平距离 。

注：喷射距离 目测 困难 的地方，　　　　也可使用辅助 手段 ，如对于推车式水 、泡沫或 干粉灭火器可 以使 用收集盒，对于推车

式二氧化碳和洁净气　　　　　　　　 体灭火器可以采用凝 聚盘

７ １１４ 待 推车式灭火器完全喷射后 ，．　．．　再称出质量 ，测出喷射剩余率 。并测定灭火剂必无袭 量 。

７ １２ 耐温 度变化的喷射性能试验．　．

７ １２ １ 将 ２具推车式灭火器按 自然数编 号，．　．　．并分别称 出质 量。

７ １２２ 按表 ２的试 验程序改变推车式灭 火器 的贮 存温度。．　．．

７ １２ ３ 将推 车式灭火器从试验箱 （．　．．或室）内取 出，并按正常使 用位置放置 ， ５　ｎ在 ｍ 内进行 连续喷射ｉ

试 验时将喷射软管展开 成工作 状态 ，喷射控制 阀（或喷筒 ）保持 水平 ，且离地面 Ｉ　 。先 将喷射控 制ｍ高

阀打开 ， 开启推车式灭火器的操作机构 ，然后测定喷射滞后 时间。如从试验箱 （或室）内取出推车式 灭火

器后 ， ５　ｎ内不能进行操作 ，在ｍｉ则应采用适 当的绝 热方 法来保持这推车式灭火器在试验箱 （或室）内的

温度直 至喷射。

表 ２ 温度周期

试验程 序

１

持续时间

（ ４ １ｈ２士 ）

（４ ｌｈ２ 士ｌ

（４ ）２ 士１ ｈ

奇数编 号的推车式灭火器

贮存 在标 志的最低使用温度

（温度误差 士２０Ｃ）

贮存在 〔０ ）２ 士５０Ｃ

贮存在 （５ ）５ 士２ ０Ｃ

偶数编号的推车式灭火器

贮存 在（５ ）Ｃ（ 士２０５

贮 存在（０ ）Ｃ２士５＇

贮 存在标志的最低 的使用温 度

（温度 误 差 士２Ｃ　０）

２

３

注：贮存温度是指试 验箱（或室）内的温度 。

ＣＢ　 ０８１ ９－ ２０ ５０

７ １２４ 待推车式灭火器 完全喷射后 ， 出质量 ， 出喷射剩余率 。并 测定灭 火剂的充装量 。．　．．再称测

７ １３ 间歇喷射性能试验．　．

７ １３ ， 将 ２．　．．具推车式灭 火器分别称出质量 。

７ １３２ 将 ２．　．．具推 车式 灭火器分别放置在（０ ）２ 士５℃和（５ ） 的试验箱 （５ 士２℃或室）内保 持 ２ ｈ以上 。４

７ １３３ 将推车式灭火 器从试验箱（．．．或室）内取出 ，并按正常使 用位置放 置 ， ５　ｎ内进行 间歇 喷射。在ｍｉ

试验时将 喷射软管展开成工作状 态， 射控制阀 （喷或喷筒 ）保待 水平 ，且离地 面 １　高。先 开启 推车式ｍ

灭火器 的操作机构 ，然后将 喷射控制阀打开 ，由喷射 控制阀控制 ，开启 ５。关 闭 ５ｓ循 环进行直 至完全，，

喷射 。

７ １３４ 待推 车式灭火器 完全喷射后 ， 出质 量 ， 出喷射剩余率 。．．．再称测

７２　．　 Ａ类火灭火试验

７２ １ 试验模型．．

Ａ类 火灭火试 验模型 由整齐堆放在金属支架 上（　　　　或其 他类似的支架 上）的木条构成 ，金属 支架高为

（０ 士 １ ）４ ０ ０ ｍｍ 。见 图 １，

木条应 经过干燥 处理 ， 含水 率保 持在 １０＾１％（　　　　其０ ０ ４ 干燥 时温度不应 高于 １５ ）木材 的密度在含００ ；Ｃ

水率 １％时应为 。４ ｇｃ －０５ ｇ ｃ ； 的横截面为正方形 ， 长（９ ）２．５　 ｍ３ ．５　 ｍ３木条／／边 （ 士１ｍｍ，３木材长度的尺寸

偏差为士 ０　 ．１ｍｍ

木条分层堆放 ，　　　　上下层木条成 直角堆 放 ， 的木条应间隔均 匀。试验模 型为正方 形木垛 ，每层其边长

等于木条 的长度 。试 验模型的木条长度 、根数及层数等参 数应按表 ３的规定 。木垛 的边缘木 条应固定

在一起 ，以防止试验时被灭火剂 冲散。引燃 Ａ类 火试验模型的燃料采用汽车用汽油 。

表 ３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ａ类 火试 验模 型

级别代号

木条数量／根

１０８

木条长度／ｍｍ

８００

木条排列

引燃盘尺寸／

ｍ ｍ Ｘ ｍｍ 又 ｍ ｍ

引 燃 油 量 ／１１

４Ａ

２ 层每层 ９根０

２３层每层 １ 根０

２７层每层 １ 根２

３０层每层 １５根

３３层每层 １７根

７ ０　　０ Ｘ　００ Ｘ ７ ０　 １ ０

３４．

６Ａ

２０３

９５２

８ ５　 ２ Ｘ　 ０２ Ｘ　 ５　 ０８１

１　 ０　 　 ０　 ００ Ｘ　０ Ｘ　 ００ １０ １

１　９ Ｘ　 ０ ０　　００ ０　 １　９ Ｘ １ ０

４．８

ＩＡＤ

３４２

１　０１０

７０．

１ＡＳ

４０５

１　９１０

７６．

２Ａ０

５１６

１　７２０

１　 ０　 １ ０　 ０１ Ｘ　 ７ Ｘ　 ０７ １　１

８２．

７２２ 试验 条件．．

７２２ １　．．．　Ａ类 火灭火试验应在室 内进行 ，　环境温度为 一１℃一十３０ 试验室 内的通风 条件应满足 木００Ｃ，

垛 自由燃 烧的要求 。

７２２２ 将推车式 灭火器放置在 （０ ）．．．２＋５℃环境中 ２ ｈ以上 ，４　试验时取 出。

７２２３ 灭火试验 可有专人操作 ，．．．操作者应穿戴透明面罩、隔辐射热 的防护服与手套 。

７２３ 试验步骤．．

７２３ １ 在引燃盘 内先倒人 高度为 ３ ｍｍ清水 ，．．．　０　再加人规 定量的 车用汽油 。将 引燃盘放人 木垛的正

下方 。

７２３２ 点燃汽油 ，．．．当汽油烧尽 ，可将引燃盘从木垛下 抽出 。让木垛 自由燃烧 。当木垛燃烧 至其质量

减 少到原来 质量的 ５ ０＾５％时 ， 预燃 结束。３０ ７则

注 ：木垛　　　　燃烧时的质量损失可 以直 接测定或采用被证明可 以提供 相当一致结果的其他方法侧定。

７２３３ 预燃结束后 即开始灭 火。灭火应 从木垛正 面 ， 木垛不小 于 １８　处开始 喷射 。然 后接近．．．距．　ｍ

木垛 ，并向顶部 、 、底部 侧面等喷射 ，但不能在木垛 的背面喷射 。灭火时应使推车式灭火器保持最大开启

１　　０

ＧＢ ８ ０ － ２ ０１９０５

状态并连续 喷射 ，操作者 和推车式灭火器的任何部位不应触及模型 。

７２４ 试验评定．．

７２４ １ 火焰完全被熄 灭。在推车式灭火器完全喷射后的 １ ｍｎ内没有可见 的火焰 ，．．．　０　ｉ即为灭 火成功 ，

但 １ ｍｉ 出现不持 续的火焰 可不计 。不持续 的火焰定 义为 ：０　ｎ内火焰高 度小于 ５ ｍｍ，０　 持续时 间小 于

１　 ｎ，ｍｉ

７２４２ 灭火试验 中因木垛倒坍 ，．．．则此次试验 为无效 ，应重新进行 。

７２４３ 灭火试验应进行 ３ ， 中有 ２．．．次其次灭 火成功 ， 可判定该推车式 灭火器达 到此灭火级 别。若则

连续 ２次灭火成 功， ３ 可以免 试。第次

１—

２—

引嫩盘 ；

木条；

３—

４—

支架 ；

基础（可包括称重设备 ）。

图 １　　 Ａ类火试验模型

７３　．　 Ｂ类火灭火试验

７３ １ 试验模型．．

Ｂ类火灭火试验模 型由圆形盘内放人车用汽油构成 。盘用钢板制成 ， 为 ２５　 深度 １０　　　　　壁厚．ｍｍ；５ｍ－

０ｍ，２ｏ ｍ 误差士５　 （ｍ 面积为 ２ 以上的采用 ２０　ｍ耐０ｍｍ深度）盘内； 底部加清水垫平，其最大厚度不应

大于 ５ ｍｍ。模型尺寸见表 ４的规 定。０

ＧＢ　 ０８１ ９－ ２ ００５

表 ４　　 Ｂ类火试 验模型

７３２ 试验条件．．

７３２ １　．　．　Ｂ类火灭火 试验可在室外 进行 ， 风速不应 大于 ３０　 ｓ．　　但．　 。当下雨、ｍ／下雪或 下冰雹时 不应进

行试验 。试验时环境温度应在一１０－３ ℃之 间。灭 火时，０Ｃ　 ０油盘底部应与地面齐平 （不能埋人地面下），

但 油盘底 部有加强筋时 ，必须使 油盘底部不暴露于大气 中。

７３２２ 试验前将推 车式灭火 器放置在（０ ）．．．２ 士５ ℃环境中保 持 ２ ｈ以上 ，４　试验时取 出。

７３２３ 灭火试验应有专人操 作。操作者应穿戴透明面罩 、．．．隔辐射热的防护服和手套 。

７３３ 试验步骤．．

７３３ ， 点燃汽油 ，．．．预燃 ６ ｓ０

７３３２ 预燃结束后 即开始灭火 。在灭火 过程中 ， 车式灭火器可 以连 续喷射 或间歇喷 射，．．．推但操 作者

不得踏上或踏人 油盘进 行灭火

７３４ 试验评定．．

７３４．．ｊ

火焰熄灭后 １　ｎ内不出现复燃 ， 内还有剩余汽油，ｍｉ且盘则灭火成功 。

７３４２ 灭火试验应进行 ３ ， 中 ２．．．次其次灭火成功 ，则可判定该推 车式灭 火器达到此 灭火级别 。若 连

续２次灭火成 功， ３第 次可 以免试 。

７３４３ 对于推车式泡沫灭火器 、， ．．推车式洁净气体灭火器的灭火试验 ，每次试验应 使用新的汽油

７４ 密封性能试验．

７４１ 称重法． ．

将推车式灭火器 （　　　　或贮气瓶） 出质量 ，称然后放置在室 内常温下 。分别 在第 ３ 天 、０天、２ 天复称０９１０

质量。试验用称重仪器 的误 差不应 大于被称推车式灭火器的额定充装量的千分之一 。

７４２ 测压法．．

将推 车式灭火器（　　　　或贮 气瓶）放置在 ２ ℃士２０℃环境 中 ２ ｈ后 ， 出其 内压 ，４　 测然后放 置在室 内常温

下。分别在第 ３天、 天、 。０ ９ １ 天后，０２再放置在２℃士 ℃环境中２ ｈ 测出０２４　后， 其内压。压力测量仪的

精度 不应低 于 ０４级 ，．　 量程应满 足被测压力的要求 。

７４３ 浸水法．．

将推车 贮压式灭火器 （　　　　或贮 气瓶）的车架 、喷射软管 等附件卸下后 ，浸没在 水温不低于 ５ 推车式０Ｃ（

二氧化碳灭火器或贮气瓶 浸没在水温 ５男℃）５的清水槽 中，保持 ３ ｍｉ，０　ｎ 并注意观察 。

１　　２

ＧＢ　１ ９ ２ ０８ ０ － ０５

７５ 行驶性能试验．

７５ 了 将推车式灭火器按其 正常使 用位置放在平整 的水泥地上 ，．．并将推车式灭火器从垂直的位置偏离

１００，然后释放，观察是否复位。

７５２ 将测力仪安置在手把 上， ６６３２ 求 ， 出支撑力 。．．按 ．．． 要测

７５３ 将 推车式灭火器放置在平板 上 ，．．　用钢直尺测 出最低 位置（除轮子外 ）与地面间的间距 。

７５４ 将 推车式灭火器按下 面的步骤进行试验 ：．．

ａ 以（　　　　－１） ｍ ｈ的速 率 ，）８ ３ｋ ／在粗糙 的路 面上推（或拉 ） ８　行ｋｍ；

ｂ 将推车式 灭火器从 ３０　 高的平台上 以轮子着地跌落 于水泥地板 上 ３次；　　　　）０ｍｍ

Ｃ 以 ８　　　　　ｋ ｈ的速率推 或拉行 推车式灭 火器 ，ｍ／并以一 只轮子去撞 击一堵 垂直 的水 泥（或钢质 ，或

砖 质）　　　　　　　　的墙 上；

ｄ 推倒推车 式灭火器 ，　　　　）并以保 险杆或推把着地 ；

ｅ 称出推车式灭火器 的质量 ，　　　　）将喷射软管展开 成工作状态 ，喷射 控制 阀（ 喷筒 ） 持水平 ，或保且离

地面 １　 。先将　　　　　　　　 喷射控制阀打开 ， 开启 推车式灭火器的操作机构 ，ｍ高然后待推车式灭火器完全

喷射后，　　　　　　　　 ， 出喷射 剩余 率。试验用称重仪器的误差不应大于被称推 车式灭火器 的再称 出质 量 测

额定 充装 量的千分之五 。

注：粗糙的路面指相 当于 ３级公路的路面

７６ 抗腐蚀性能试 验．

７６ １ 外部腐蚀试验．．

外部腐蚀　　　　 试验的试样应包括从推 车式灭 火器成品的筒体上 割取的试 件一块 ，其外表 面积 不应小于

３０　 （６ ｃ 对于焊接筒体 试块应包含一段长度不应 小于 １ ｃｍ＇５　ｍ的焊缝） 以及推 车式灭火器 的开启机构和，

喷射控制 阀各一套 ；对外挂贮气 瓶式推车式灭火器 ，还应包 括贮气瓶一套 。试验前对试样外表面作仔细

清洗 ，不留油腻和污物等 。清 洗时不准使用磨料或溶剂 。然后将试样 放人盐雾 试验箱 ， 样与试 样，试以

及试样与试验箱壁之 间不能接触

盐雾试验的　　　　 溶液由蒸馏水加人食用氯化钠配制而成，其浓度为（０ ）／， ２℃时的ｐ５士１ｇＬ在 ５Ｈ值为

６５ ．　 ，． －７２之间 试验箱内的温度应保 持在 （５ ） 喷雾 速率 为（－ ２ｍＬｈ 将有 效面积为 ８ ｃ ＇３ 士５０Ｃ，（１ ） ／（０　ｍ

的收集器 ， 试验箱内 ２ ｈ中所测得 的平均速 率）放人４　。试验箱 内必要时应装有导流板 ，以防盐溶 液直接

冲击试样表面 ，喷淋后的溶液不 能再次使 用。

试验周期　　　　 为 ４０　试 验周 期内应连续 喷雾不 能停 止。除 了在 检查 或其他必要操 作时才可短 时打８ｈ，

开试验箱 ， 能触摸试样表面 。但不

试验结束后取 出试样 ，　　　　在室温下干燥 ２ ｈ以上 ，４　再用温水小心清洗 ，除去任何盐的沉淀物。

操 作机构和保险装置 的试验 见 ７１ 和 ７１　　　　．　１．２

７６２ 内部腐蚀 试验．．

将 推车式水基型灭 火器放人试 验箱 （　　　　或室 ） 按表 ５规定 的试验温度 及持续 时间进行 ８次循环内，

８次温度循环试验后 ，将推车式灭火器 内的灭 火剂倒 出，并观察灭火剂是否有 变色现象。然后将推 车式

灭 火器 剖成 ２ ， 查筒体内部 。段检

注； 为此试验 ，　　　　作可以使用具 有相同的装配材料和相 同的加 工工艺的较小的推车式灭火器筒体作为试样。

表 ５ 试 验周 期

步

１

２

３

４

骤

试 验 温 度／℃

标 志的最低使用温度士３

２士５０

持 续 时 间／ｈ

２ 士１４

３２４

２ 士工４

３２４

５ 士２５

２士５０

ＧＢ　 ０８１ ９－ ２ ５００

７７ 电绝缘性能试验．

从绝缘 支架上垂 直悬挂一块尺寸为 （ ｍ士２ ｍｍ）　１　 ５　 的金属板 ，　　　　１　 ５　 Ｘ　 ｍ士２ ｍｍ）（连接该 板到一个变

压器 ，使该板与大地间建立一个 （６ ． ）Ｖ 的交流 电压 。该 回路 的阻抗应 是 ：３士３ ６ｋ当一个 等于通 常初级

电压 １ ％的电压被加在初 级上，０且次级短路 时，则该次级电流不小于 。１　．　ｍＡ．

固定推 车式灭火 器在一个绝缘支架 上，　　　　喷射控制 阀（或喷 筒）固定在离 金属板 中心 １　处 ，ｍ与金属

板成直角 ，并且对准金属板 。喷射 控制阀（或喷筒）与大地相连接

将金属板接通 电源 ，　　　　然后开启 推车式灭 火器的操作机构 ，再将喷射控制 阀打 开（ ：指 配有喷射控制阀

的推车式灭火器 ）对着 带电的金属板进行喷射 ，，测量此时流过推车式灭火器与大地间 的电流。

７８ 器头、．阀门和瓶 口试验

７８ １ 瓶 口尺寸测ｆ．．

用卡尺测量　　　　 瓶口内径 。

７８２ 水压试验．．

将推 车式灭火器（　　　　或贮气瓶 ）的器头（ 阀门）或与筒 体（或贮 气瓶）连接 ， 有超压保 护装置 的器头如设

或 阀门可卸取该装置 ，或采用适 当的方法避 免该装置在试验时动作 ，然后，连接到试验装 置上 ，试验时应

确保推 车式灭 火器 （或贮气瓶）的器头（ 阀门）或与筒体 （或贮气瓶）的连 接强度得 到考核。

试验水温不应低于 ５－　　　　ｒ。压力测量仪 的精度不应 低于 １６级 ， 程应满足被 测压 力的要求 。试验．量

装置应有安全保护措施 。

试验时先升压至最 大工作压力 ， ，　　　　然后 反复进行数次 ，以排 除水中气体 ；然后 缓慢 、均匀升压 至推车

式灭火器的水压试验压力 ，在此压力 下持续 时间不 应少于 ６ ｓ并在保 压时 间内仔细观察。０　，

７８３ 组破试 验．．

将经水压试验合格 的器 头或阀门进行试验 ， 试样 连接到试验装置上 。　　　　将

试验水温不应低于 ５　　　　＇Ｃ。压力测量仪 的精度不应 低于 １６级 ， 程应满足被 测压力 的要求 。试 验．量

装置应有安全保护措施 。

试验时先升压至最大工作 压力 ，　　　　然后 ，反复进行数次 ，以排 除水 中气体 ；然后缓慢 、均匀 升压 至推车

式灭火器筒体 的爆破压力 。

７９ 超 压保护装Ｉ试验．ｔ

７９１ 安全膜片动作试验．．

此试验适用于采用安全膜 片作 为超压安全保护装置的推车式灭火器（　　　　或贮气瓶）。将安 全膜片连同

整个装置一起 ， 液体加压至破裂 。试验采用水作介质 的，用水温不应低 于 ５０Ｃ。压力 测量仪的精度 不应

低于 １６ ， 程应满足被测压力 的要求 。．级 量

７９２ 安全阀动作试验．．

此试验适用　　　　 于采用 安全阀作为超压安全保护装置的推车式灭火器 。将安全 阀连同调整好 的整套附

件装在试验 台上 ，然后采用液体加压至安全 阀动作 。试验采用水作介 质的 ，水温不应低 于 ５０Ｃ。压 力测

量仪的精度不应低 于 １６级 ，．量程应满足被测压力 的要求 。

７１ 喷射软 管和喷射 控制阀试验．０

７ １． 喷射软 管试 验．０ １

７ １．． 长度测ｆ．０ １１

用钢卷尺测量喷射软 管的长度 ，　　　　其长度不包括接头和喷射控制 阀（或喷筒）。

７１．．　 （０ ）．０ １２　２ 士５ ℃的垠破试验

将喷射软管组件 （　　　　包括与器头连接的接头和与 喷射 控制阀连接 的接头）放人 （０ ）２士５℃环 境 中保持

２ ｈ以上，４　然后在此 温度环 境 中进行试验 ，将喷射 软管组件连接 到专用的水压试 验台上 ，考核喷射软管

的强度及 喷射软管与组件 间的连接强度 。

试验时水温不应低于 ２＇　　　　０Ｃ。压力测量仪 的精度不应低 于 １６级，．量程应满足被测压力 的要求 。

１　　４

ＧＢ　 ０ － ２ ０８１ ９０５

试验时 ， 除管路中的气体 ， 缓慢加压直至爆破 。　　　　先排然后

７ １．　　 （５ ）．　 １３　５ 士５ ℃的爆破试验０ ．

将 喷射软管组件 （　　　　包括与器头连接 的接头和与 喷射控 制阀连接 的接 头） 人（５ ）放 （ 士５ ℃环境 中保 持５

２ ｈ以上 ，４　然后在此温度 环境 中进行试验 ，将喷射软管组件连接到专 用的水压试验 台上 ，考核喷射 软管

的强度 及喷射软管与组件间 的连 接强度 。

试 验时水　　　　 温不应低于 ２００Ｃ。压力测量 仪的精 度不应低于 １６ ，．　 量程应满足被测压力 的要求 。级

试 验时，　　　　先排除管 中的气体 ，然后缓 慢加压直至爆破 。

７ １．．　 ２ 喷 射 控 制 阀 试 验０

７ １． ．　间歇喷射后的泄漏试 验．　２ １０

将 推车式　　　　 灭火器放人 （０ ）２士５℃环境 中保持 ２ ｈ以上 ，４　对于贮气瓶式的推车式灭火器 ， 打开贮气先

瓶，但间歇喷射控制 阀处于关闭状态 ，并在此温度环境下保 持 ２ ｍｉ，０　ｎ然后取 出， ２　ｎ内进行喷射 ，在ｍｉ

当达到该推车式灭火器有效 喷射时间的二分之一时 ，关闭间歇喷射控制阀，重新放人（０ ）２ 士５ ℃环境 中 ，

测 出此时推车式灭火器 的内压 ， ５　ｎ ，过 ｍｉ后 再测量其内压 ，前后 ２次测出的压力差值应符合 ６１．． ，．０ ７３

压力测量仪的精度不应低 于 ０ ４ ， 程应满 足被测压 力 的要 求。计时仪器 的误差不 应大 于士。 ５　．级 量．　ｓ

（ ０　ｉ６ ｍ ｎ内 ）。

７ １．． 喷射控 制阀跌 落试 验．　２２０

将喷射控制　　　　 阀以喷嘴 向上 、向下 以及轴线水平 三个位置 ，分别 从 １５　高处 自由地 跌落到混 凝土．　ｍ

等结实的地面上 。然后检查外 观，并用测力仪 与喷射控制阀的开启机构连接 ，测得开启力 。

７ １． 喷筒试验．　３０

７ １．．　喷筒挤压试验．　３ １０

将推车式二氧化碳灭火 器喷筒放置在（５ ）　　　　（ 士５℃环境 中 １ ｈ以上 ， 出后装配在 已充装好 的推车５８　取

式二氧化碳灭火器上 ，在阀门完全开启下进行 喷射 ， ，然后 将喷筒水平地放置在试验平台上 ，在喷筒 口端

上面放置重（５ ．） ｇ底面直径为 ５ ｍｍ 的压块，（ ｔ０２ｋ ，２０　挤压 ５　ｎｍ，ｉ

７ １．． 喷筒低温跌落试 验．　３２０

将推车式二氧化碳灭 火器喷筒放置在 一５侣℃环境 中保持 ２ ｈ 取出后在 １　ｎ内试验 ，　　　　０４　，ｍｉ以喷筒顶

端向上 、向下以及水平三个位置 ，分别从 １　ｍ高处 自由地跌落到混凝 土等结实 的地 面上。

７们．

操作力试验

将推车式灭火器放人 ５ 劣℃环境 中保 持 ２ ｈ取 出后在 ５　ｎ内测定开启力 ，　　　　５４　，ｍｉ试验 时，用测力 仪与

推车式灭火器 的开启机 构连接 ， 推车式 灭火器 ，开启测得开启力 。

冲击最大能量 ３Ｊ 由一个 圆柱体 的钢锤 获得，　　　　是钢锤的直径为 ７ ｍ 重 ４　。该试验被放 置在一５　ｍ， ｋｇ

个能使钢锤从 ７ ｍ 高度垂直 自由落下的结构 内部 进行。冲击必须 被施加在通 常直接用来 开启推 车５　ｍ

式 灭火器的位置上。

７ １ 保险装Ｉ解脱力试验．　２

将测力仪与推车式灭火器 的保险装置相连接 ，　　　　拉脱保险 ，测得解脱力 。

７ １ 塑料件试验．　３

７ １． 承受内压的塑料件试验．３ １

７ １．． 爆破强度．３ １１

按下列要求进行三个温度下的爆破试验 ：

ａ 将受　　　　内压 的塑料 件放人（。 ））（ 士３℃环境中 ２ ｈ 并在此温度 环境 下进行爆破试 验。试 验用加压２４　，

介质 的温度不应低　　　　　　　　 于 ２ ００Ｃ。压 力测量 仪的精 度不应 低于 １ ６ ， 程应满 足被测 压力 的要．　 量级

求 。试验 时， 以缓慢均匀 的速率 加压。　　　　　　　　应

ｂ 将 受内压的塑料件放人 （５ ）　　　　）５ 士３℃环境 中 ２ ｈ 并在此温度 环境下进行 爆破 试验 。试 验用加４　，

压介质 的温度不应　　　　　　　　 低于 ２ ００Ｃ。压力测量仪的精度不应低于 １６ ，．　 量程 应满足被测 压力的要级

１　　　　　　　　　　　５

ＧＢ　 ０ － ２ ５８１ ９００

求 。试验时 ，　　　　　　　　应以缓慢均匀 的速率加压 。

ｃ 将受内压的塑料件放人 （ ０ ）　　　　）－２士３℃或推车式灭火器最低使 用温度 （取低者 ）环境中 ２ ｈ并在４　，

此温度环境下进行爆　　　　　　　　 破试验。试验用加压介质的温度不应低于 （士３ ０５ ）　Ｃ。压力测量仪的精度

不应低于 １６ ，　　　　　　　　．　 量程应满足被测压力 的要 求。试 验时 ， 以缓慢均匀 的速率 加压。级应

７ １．　 热空气老化试验．　１２３．

将受 内压　　　　 的塑料试件放人（０士３ ０１０ ）Ｃ烘箱 内，并保 持 １０　然后再 放人 （０ ）８ｄ，２ 士３℃环境 中 ５ｈ以

上。 后进行检查， ７１．　 中ａ的方法进行爆破试验。取出并按 ．　 ．　 ）３１１

７ １． ． 紫夕线光老化试验．３１３卜

将 受 内压　　　　 的塑 料 试 件 放人 紫 外 线 光老 化 试 验箱 内， 行 ５０　人 工 老化 试 验 。然 后再 放 人进０ｈ

（０ ）２士３℃环境 中保持 ５ｈ以上 。取出后 进行检查 ，并按 ７ １．．．３ １１中 ａ的方法进行 爆破 试验 。该 老化）

试验箱 的紫外 线光是由采用两根竖直安装 ，直径为 １ ｍｍ的碳电极棒产生 。碳电极棒安装在一 个直径３

为７７　 、 ４０　８ｍ 高 ５ ｍｍｍ并可旋转的金属筒中 碳电心。 极棒发出的电弧应被围在一个耐高温，且能滤光

的玻璃罩中。试样垂直安装在金属筒 内壁 ，面向碳电极棒 。金属筒 围绕碳电极棒旋转 ，每分钟 １ 。同转

时应有一个水喷淋系统 ，当金属 筒旋转时， 嘴喷出的水应使 每个试样都 能逐个喷 到。每个工作周期为喷

２ ｍｉ，０　ｎ 其中 ３　ｎｍｉ使试样 既接受 紫外线光 的照射又接受 水的喷淋 ；其余 １ ｍｎ使试样 只接受 紫外线７　ｉ

光的照射不接受水的喷淋 。该旋转金属筒 内空气温度 为（３ ）（ 士５０６Ｃ，

７ １． 工作时受压的塑料件试验．　２３

７ １ ． ．　 姆 破 强 度．　 ２ １３

工作时受压的塑料件 ， 破强度试验方法按 ７１．．　　　　其爆．　 １１进行 。３

７ １．． 热空气老化试验．　２２３

将 塑料试件放人（０ 士３℃烘箱 中放 置 ７ ｄ或在（７ ）　　　　１０ ）０　，８ 士３℃空气 中放 置 １０　由制造厂选择 。然８ｄ，

后取 出进行 检查 ，并按 ７１．．．３１１中 ａ的方法进行爆破试验。）

７ １．． 紫外线光老化试验．　２３３

将 塑料试　　　　 件放人紫外线光老化试验箱 内，进行 ５０　０ ｈ人工老化试验。然后再放人 （。 ）２ 士３ ℃环境 中

保持 ５ｈ以上。取出后进行检查 。紫外线光 老化试验箱 的要求 和运行方法 按 ７ １．． 进行 。．３１３

７ １． 塑料虹吸管试验．　３３

将 塑料 虹吸管按制造厂规定安装在推 车式 灭火器上 ，　　　　并充入所用的灭火剂 。然后放置在 （。 ）９士３０Ｃ

环境 中保持 ２０　到期取 出虹吸管 ；１ｄ，将完全浸 没在灭火剂 中的虹吸管部分 切下一段宽 １ ｍ 的环形试３　ｍ

样，在垂直于轴线 的方 向进 行拉 力或环形压扁试验 。

７ １ 压力交变试验．　４

将推车式灭火器的筒体安装在试验台上 ，　　　　试验台结构应保证推车式灭火器筒体不受外力 。试验采用

液体作加压介质，其温度不应低于 ５　０Ｃ。压力测量仪的精度不应低于 １６ 量程应满足被测压力的要求。．　级，

试验压力从零到推车式灭火器规定 的水压试验压力再 回到零 ，　　　　每分钟循环 ６次， １　０ 。试 验共 ０次０

后进行爆破试验 。

检 验规则

８．　１

８．２

８．３

推车式　　 灭火器应经制造厂技术检验部门检验 ，保证推 车式灭火器 质量符合本标 准要求。

产品进行 型式 试验 、 出口检验及 仲裁试 验，　　进应按本标准规定的试验方法进行 。

产品　　 的型式检验 和逐批检验的抽样方法和判定原则应按附录 Ｂ的规定进行。

标志和颜色

９ １ 颜色．

推 车式 灭　　　　 火 器 筒 体 的 颜 色 推 荐 为 红 色 。

ＧＢ　 ０ － ２ ０８１ ９０５

９２ 标志．

推 车式灭火　　　　 器的标志可采用刻蚀金属铭牌 或箍带 、或压 敏铭牌的形式 系（或贴）在推车式 灭火器 的

筒体上 ，并应包括下列 内容 ：

ａ 推车式灭火器 的名称 、　　　　）型号 和灭 火剂 的类型 ；

ｂ 灭火　　　　 级别和灭火用途代码符号 （ ９４ ；）见 ．　）

ｃ 使用温度范 围；　　　　）

ｄ 驱动气　　　　 体名称和数量或压力 ；）

ｅ 水压试验压力 ；　　　　）

ｆ 生产连续序 号；　　　　）

Ｂ 生产　　　　 年份 ；）

ｈ 生产厂名称或代号 ；　　　　）

）１ 总质量　　　　 ；

Ｊ 操作说　　　　 明；）

ｋ 再充装说 明；　　　　）

）１ 检查说　　　　 明；

ｍ） 批准生产的标志 。

９２ １ 生产连续序号 和生产厂的水压试验压力应被 永久性地标 志在 推车式灭火 器筒体上或一 个不可．．

转换 的铭牌 上。

９２２ 生产年份 （．．或年份 的最后 ２位数 字）应被永 久性地标志在 推车式灭火器筒 体上或一个 不可转换

的铭牌 上。在一年中最后 ３个月 生产 的推车式灭火器可 以标 志后一年生产 的 日期 ，而在 一年中头 ３个

月生 产的推车式灭火器可 以标 志前一 年生产的 日期 。

９２３ 如有 多个分 生产厂家生产的 同一商标 的推 车式灭火 器 ， 品上 的生产厂名 称或代 号应有识别．．则产

标 志来 区别具体生产的分生产 厂。

９２４ 总质量可 以是确切的质量 ，．．或可以用公 差表示的名义质量 。该 总质量应包括 装配好 的推车式灭

火器 的所有配件的质量 。

９２５ 推车式灭火 器用的贮气瓶应永久地标 志有 ：．．空瓶质量 、充装后的质量 、被更换或 重新充装后 的质

量、生产厂名 或代码 和驱动气体 的类型 。如是外装 式的贮气 瓶 ， 的信息可 以采用移 画印花法转 印到标志

贮 气瓶上。如是 内装式 的贮 气瓶， 志的信息 可以用模板印刷或打印在贮气瓶上。标

９２ ６ 推 车式二 氧化碳灭火器应在瓶体肩部 打钢印。钢印应明显、．．完整 、清晰 。钢印的字体高度 ：当钢

瓶外径小或 等于 ７ ｍｍ 时 ， ４　 当外 径为 ７ ｍｍ－ １０　 时， ５　 － ｍ 当外 径 大于０　为ｍｍ；０　４ｍｍ为 ｍ － ｍ；ｍ－７

１０　４ｍｍ时 ， 小于 ８　为不ｍｍ，钢印的字体深度为 ０３　．　ｍ－０５　 钢 印的字体排列可 呈扇面状排列 ，ｍ．　ｍｍ；

如图 ２也可在瓶肩部沿 圆周线排 列 ， 目的排 列应按 图 ２中指引号为序 。钢印标记应有下列 内容 ：，各项

ａ 二氧化碳化学符号 Ｃ ：　　　　）Ｏ 和以千克单位表示的灭火剂额定充装量值 ；

ｂ 公 称工作压力符号 ＷＰ和 以兆 帕单位 表示的压力值 ；　　　　）

ｃ 水压试验压力符号 Ｔ　　　　）Ｐ和以兆帕单位表示 的压 力值；

ｄ 瓶体　　　　 设计壁厚符号 ５和以毫米单位表示 的瓶体设计壁厚值 ；）

ｅ 瓶体实测容积符 号 Ｖ和 以升单位表示 的瓶体实测容积值 ；　　　　）

ｆ 空瓶重量 符号 Ｗ 和以千克单位表示 的实测空瓶质量值 ；　　　　）

９ 制造　　　　 年月；）

ｈ 瓶 体编号 ；　　　　）

）１ 制造厂代号或商标 ；

ｊ 瓶体生产符合 的标准 号。　　　　）

１　　　　　　　　　　　７

ＧＢ ８１ ９－ ２ ５０００

１ 符号　　　　 Ｗ尸 和公称 工作压力值；—

２　　　　 丁Ｐ和水压试验压力值 ；符号

３　　　　 编号；— 瓶体

４　　　　－ 瓶体生产符合 的标 准号；

５　　　　 ｃ ：— 符号 ０ 和额定充装量值 ；

６

７—

８—

９—

１—０

符号 Ｗ 和实测空瓶质量值 ；

符号 Ｖ和实测容积值 ；

符号 Ｓ和瓶体设计壁厚值 ；

制造年月 ；

制造厂代号或 商标。

图 ２ 推车式二妞化碳灭火器钢印排列

９３ 操作说明．

９３ １ 操作 说明是 为使用推车式灭火器和喷射灭火剂 于火源所 做出的必 要的说明。．．

９３２ 操作 说明应 面朝外 ， 在推车式灭 火器筒 身上的覆 盖面不大 于 １０弧度 。说 明所 占有 的最．．并且２。

小 积 应 于１ ｃ２　面 不 小 ０ ｍ００

９３３ 操作 说明应 如下安排 ：．．

ａ “ 明”　　　　 标题应在醒 目的位置 。字 的最小高 度为 ６０　）说．　ｍｍ。作为选择 ， 说明”在“字义 上可 以加

上“　　　　　　　　灭火器”等等修饰字 ；

ｂ 操作说　　　　 明应采用连续 的象形 画的形式表示。每个象形画可包括 ２）个说 明；

ｃ 画面　　　　的顺序应能 阐明推车式灭火器操作所必需 的动作 ，）可以增加些文字 。画面应如下 ：

— 解脱保 险装置　　　　　　　　 和取出喷管 ；

— 对准推 车式灭火　　　　　　　　 器于火源 ，包括推荐 的起 始向火 源喷射的距 离；

— 开始操作推 车式　　　　　　　　 灭火器的必要的动作 ；

— 描述 喷射灭火　　　　　　　　 剂于火源的方法 。

用于 画面内的字 的高度不应小于 ５０　　　　　　　　　．　ｍｍ，

９３４ 推车式洁净气体灭火器应包含下列的警告或相当的警告 ：．．

“　　　　警告 ：该浓缩 的气体灭火剂 当用于灭火 时会产生有毒 的副产 品。由撤离和通 风该区域来避免这些

物 质的吸人 。每个推车式灭火器不能使用 于小 于ＸＸＸ立方米 的狭小空 间。”

９４ 灭火用 途代码 符号．

９４ １ 灭火用途代码 符号应直接地标志在操作说明下面 。每一个 灭火用途代 码符号 的书写表达可包．．

括字母 高度不 小于 １０　 的代码部分 ， 图 ３．　ｍｍ见所示 。

９４２ 灭火用途代码符号 的尺寸不应小于 １ ｍ Ｘ１ ｍｍ（．．６　ｍ　　６　 不包括边界）。

９４３ 对适用于扑灭多种类型火 的推车式灭火器 ，．．其适用的灭火用途代码符号应标志在推 车式灭 火器

上 。对 于一些推 车式 灭火器 用于某类火会对操作者产生危险 ，因而不考虑使用于该类火时 ，其灭火用 途

代码符号用红线从左 顶角至右底角划去 ， 志在 推车式灭火器 上。并标

９４４ 生产厂名或贸易商名可标志在灭 火用途代 码符号下面 ，．．但不能包含任 何其他信 息（如地址或 电

话号码）以致影响去注意这操作说 明。

１　　Ｒ

ＧＢ　 １ ９ ２ ０８ ０－ ０ ５

Ａ　　　　　　类火

普遇的固体材料火

Ｂ　　类火

可俗液体火

Ｃ　　　　类火

气体和燕气火

火 涉 及 到 带 电 的 电器 设 备

图 ３ 灭火用途代码符号

９５ 再 充装说明．

在推车式灭火器 的标 志上应有包括“　　　　一经使用应立即再 充装”或相 当的声 明。

在推车式灭火器上 的再充装说明应 阐明：　　　　再充装的灭火剂和质量 ， 动气体压 力或一个 已符合要求驱

充装的贮气瓶或钢瓶 的应 用 ；提及应 采用生产厂规定的再 充装推车式灭火器的要求和技术 的维修说明 ；

在再充装的推车式灭火 器上只能使用生产厂 的替换件 。另外 ，作为替代该详细的再充装说 明， 可以指则

示用户返 回推 车式 灭火 器到销售点或生产厂去再充装 ， 可以写上“并根据维修手册 ｘｘｘｘ号返 回委托

的充装点作再充 装”等类似 的字句 。

９６ 检查说明．

检查说 明应　　　　 阐明：经检查应保证 推车式 灭火器 ：

ａ 保险装置应没有损坏 或遗失；　　　　）

ｂ 充装有灭 火剂（　　　　）用称重或 提起来检查）；

ｃ 没有　　　　明显的损坏 、 、）腐蚀 泄漏或有 喷嘴堵塞 等现象；

ｄ 压力指示器应指示 在工作压力范 围内或相应 的位置 。　　　　）

１０

手册

１．　使用者手册０１

每具推车式灭火器应提供 一份使 用者手册。手册应包 含对 推车式灭火器 的安装 、　　　　操作 和检查所必

要 的说明、警告 和提示。对推车式灭火器 的维修 和再 充装应提示 用户阅读该 生产厂的维修手册 。

ｔ　　　　　　　　　　　９

ＣＢ　 ０ － ２ ５８１ ９００

１． 维修手册０２

生产厂应为每种类型 的推 车式灭火 器备有一份维修手册 。当用户要求时它应可 以被得到 。手册应

包含 ：

ａ 必要的说明 、 告和提示 、　　　　）警维修设备 的说明，以及推荐维修的说明 ；

ｂ 提供所有可替换 部件的一览表 ；　　　　）

ｃ 指 明配在 推车式灭火器上的压力指示器不能用 作充压时 的压力计量仪 器 ，　　　　）如充压用 的压力源

是一个 高压 气源，　　　　　　　　则应使用减压器 。

ＧＢ　 １ － ２ ５８ ０９００

附　　　　　　　　　　　　　　录Ａ

（　　　　　　　　　　规范性附录）

灭火荆代号和特定的灭火荆特征代 号

各种推车式灭火器 的灭 火剂代号和特定的灭火剂特征代号见表 Ａ．

表 Ａ．　１＿

分类

灭火剂代 号

代号含 义

特定的灭火剂特征代号

ＡＲ

特征代号含义

Ｓ

清水或带 添加剂 的水， 不具有但

发泡倍数 和 ２ ％析液时 间要求５

（不具有此性能不写）

具有 扑 灭水 溶性 液 体燃

料火灾的能力

推车式水基

型灭火器

Ｐ

泡沫 灭 火 剂 ， 有发 泡倍 数 和具

２ ％析 液 时 间 要 求。包 括 ：５Ｐ，

Ｆ ，， ， Ｆ Ｆ和 Ｆ ＦＰＳ ＡＲ Ａ ＦＦ Ｐ等灭

火剂

ＡＲ

具有扑 灭 水溶 性 液体 燃

料火灾的能力

（不具有此性能不写）

推车式 干粉

灭火　　 器

Ｆ

干 粉 灭 火 剂 。包 括 ： Ｃ 型 和Ｂ

Ａ Ｃ型干粉灭火剂Ｂ

ＡＥＣ

具有 扑 灭 Ａ 类 火 灾 的

能力

（ Ｃ干粉灭火剂不写 ）Ｂ

推车式二 氧

化碳灭火器

Ｔ

二氧化碳灭火 剂

推车式洁净

气体灭火器

洁净气体 灭火剂 。包 括 ：卤代烷

Ｊ

烃类气体灭火 剂、 性气体 灭火惰

剂和混合气体 灭火剂等

示例 ：

型号 ： ＴＺＡＲ ５ 含义 ：５　ＭＰ ／ ４４ Ｌ推车贮 压式抗溶性泡沫灭火器 。

型号 ： Ｔ ＡＢ ２ 含义 ：０　 推 车贮 气瓶式 ＡＢＭＦ ／ Ｃ ０２ｋｇＣ干粉灭火器

ＧＢ ８ ０１ ９－ ２ ５００

附录Ｂ

（　　　　规范性附录）

推车式灭火器检验规则

Ｂ．１ 型 式 检 验

Ｂ １ １ 凡 遇下列情 况之一者 ， 进行 型式检验 ：．．须

ａ 新产品投产前 ；　　　　）

ｂ 停止生　　　　 产一年以上又恢复生产 ；）

ｃ 产品的设计 、 构、　　　　）结工艺或材料有较大 改变时。

Ｂ１２ 检查批．　．应满足样本的要求。

Ｂ １３ 型式检验项 目、．．样本大小 、试验方法和判定依据按表 Ｂ １．　 。规定

Ｂ １４ 若 所有检验组中均未发现不合 格， 判该型式 检验合格 ；．　．　则任何检 验组 中出现不合 格 ，则判该 型

式检验不合格 ，不得投人批量生产 ， 投人使用。不得

Ｂ １５ 若初检查判 为不合格，．　．　则生产 方应根 据样本单 位的不合格 进行分析 ， 出造成不 合格 的原因 ，找

并对不合格单位产 品通过筛选 或返工后 ，才能再次 提交检验 ，重新报检 时， 附返工记 录。复检项 目可要

按初检查时造成不合格 的项 目及 相关项 目进 行， 本大小 、样试验方法 和判定依 据按 表 Ｂ １规定 。若所．

有复检项 目中均未发现不合格 ，则判该型式检验合格 ；任何复 检项 目中出现不 合格 ，则判该 型式检验 不

合格 。在一般情况下 ，该批不再接受提交型式检验 。

Ｂ １６ 推车式灭火器用 的低压筒体 （．．或高 压瓶体）型式检验 应符合 ６ １．　 ，．　 １３ ６１．　．　 １ １６１．　 ，．　 １４和０ ．　 ０ ．　 ０ ．

６ １ ２－．　０．

Ｂ ２ 逐批检验．

Ｂ ２ １ 经型式检验后 ，．　．　且稳定连续生 产的推 车式 灭火器作成 批出厂 或人库 时的产 品质量 的验 收抽样

检验。

Ｂ ２２ 样本在检查批为不 大于 ５０具的一批单位产品中随机抽取．　．０

Ｂ ２３ 逐批检验项 目、．　．　样本大小 、试验方法和判定依据按表 Ｂ １．　规定。

Ｂ２ ４ 若所检 的检验组 中均未 发现不合 格，．　．　则判 该检查批合 格 ； 所检 的任何检 验组 中出现不合格 ，若

则允许针对不合格项 目， 同检查批 中按表 Ｂ １在．　规定的样本大小 加倍 随机抽样 ，再进行检验 ，试验方法

和判定依据仍按表 Ｂ １．　 。若所有 复检项 目中均 未发现不合 格 ，规定则仍判 该检查批 合格 ；任何 复检项

目中出现不合格 ，则判该检查批不合格 ， 绝出厂或人库 。应拒

Ｂ２５ 对于．　．被判为不合格的 应对该批单位产品逐只返检或返工，批，剔除不合格品后，允许再次提交

检验 。再次提交 的检 查批 的检验项 目为逐批检 验项 目，样本大小按 表 Ｂ １．　规定的样本 大小加倍 随机抽

取，试验方法 和判定 依据仍按表 Ｂ １．　规定。若所检的检验组 中均未发 现不合格 ， 判该检查批合格 ；则若

所检 的任何检 验组中 出现不合格 ，则判该检查批不合格 ，应拒绝 出厂或人库 。

Ｂ ２６ 推车式灭火器用 的低压 筒体 （．　．　或高压瓶体 ）逐批 检验应符合 ６１．． ，．０１ ３６ １．．．０ １１６ １．． ，． ０１４和

６ １ ．２．．０

ＧＢ　 １ ９ ２ ５８ ０ － ００

表 Ｂ１．

检验组

检验项 目

样本大小

（）　　具

检验类型

，检 逐检 －式验｝批验

，／

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

试验 方法

判定依据

１

充装密度和充装误差

有效喷射时间和喷射距离

使用 温度范围内的喷射性能

间歇喷射性能

灭 Ａ类火的性能

灭 Ｂ类火 的性 能

２

７１１． ．

５ ３ １ ５ ３２，．　 ，　 ．　．　 ．

６２　　　　　　．

２

３

４

５

２

１

３

３

７ １２．．

７１３．　．

７２．

７３．

７４１．．

７４２，．

６３．

６４．

６９１．　．

６９２． ．

６５１．．

６５２．．

６５３．　．

６６３．　．

６７１．　．

６７２．　．

６８．

６

一

密性封能一 ，法压

一 浸法水

行驶 性能

２

Ｊ

Ｊ

７４３．．

７５．

７ ６．　．１

７ ６２．　．

７７．

７８．

７９．

７

８

９

１０

１１

１２

１

１

１

２

２

２

寸

Ｊ

Ｊ

Ｊ

外部腐 蚀性能

内部腐蚀 性能

电绝 缘性能

器头 、阀门和瓶 口

超压保护装 置

喷射软管长度侧 量

喷射软管的爆破（０ ）２士５ ｃ

Ｊ

Ｊ

６ １ ．　．　 ３０

６１．．　 ４０

１３

２

Ｊ

７ １ ．　．　 １ ２０．

７．０ １ ，１． ．１

６ １ ．　 ，．　 ７ １０ ，

６ １ ． ．　．　 ７ ２０

６ １ ． ．　．　 ７ ２０

１４

喷射软管的爆破（５ ）５士５＇Ｃ

２

Ｊ

７１．．．　 １ ３０

７ １ ． ．　．０２ １，

７１．．．０２２

１５

１６

朴漂 ｝ｋ４＇１｝ｔ｝

喷一Ｙ筒瓦ＲＡｆＡＦＭ

操作力

保险装置解脱力

塑料件

标志

２

了

６ １ ．　 ，．　 ７３０．

６ １ ．　４．　 ７０．

２

了

７１．． ，．０３１

７ １．　２．　 ３０，

６ １ ．　６．　 ７０ ．

１７

１８

１９

２０

２１

１

２

寸

Ｊ

Ｊ

Ｊ

了

丫

，／

７１．　１

７１．　２

７１．　３

６１．．　 ８０

６ １ ．　．　 ９０

６１．１

９

６ １ ．　 ２．０１．

各２

ｓ

２

目测

７１．　４

筒体交变